KONTROLNÍ LIST TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název veřejné zakázky: 	MĚSTKÁ ČÁST PRAHA 19 – pořízení elektromobilu kategorie N1

| Technická specifikace | Požadavek zadavatele | Splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| Kategorie vozidla | N 1 | ANO/NE |
| Celková hmotnost vozidla | min. 2.500 kg | [doplní uchazeč] |
| Celková hmotnost vozidla | Max. 3.500 kg | [doplní uchazeč] |
| Užitečné zatížení na korbu | min. 1.400 kg | [doplní uchazeč] |
| Šířka včetně zpětných zrcátek | max. 1.700 mm | [doplní uchazeč] |
| Výška (s výstražný majákem) | max. 2.000 mm | [doplní uchazeč] |
| Lithium-iontová baterie | ano | ANO/NE |
| Kapacita lithium-iontové baterie | Min. 10kWh | [doplní uchazeč] |
| Dojezd na jedno nabití | min. 80 km | [doplní uchazeč] |
| Pohon kol | Min. zadní náprava | [doplní uchazeč] |
| Kola | min. 14“ | [doplní uchazeč] |
| Pojezdová rychlost | min. 30 km/h | [doplní uchazeč] |
| Posilovač řízení (servo) | ano | ANO/NE |
| Odpružení všech kol | ano | ANO/NE |
| Schopnost zastavit a rozjet se ve stoupání | min. 15O | [doplní uchazeč] |
| Kabina: |  |
| Počet míst k sezení: | min. 2 | [doplní uchazeč] |
| Nezávislé topení - diesel | ano | ANO/NE |
| Otevíratelná okna | ano | ANO/NE |
| Přední elektricky vyhřívané okno | ano | ANO/NE |
| Palubní jednotka - zobrazované údaje: |  |  |
| Počet moto hodin | ano | ANO/NE |
| Rychlost v km | ano | ANO/NE |
| Stav nabití baterie | ano | ANO/NE |
| Teplota motoru | ano | ANO/NE |
| Korba: |  |
| Korba s bočnicemi | ano | ANO/NE |
| Hydraulicky sklopná korba dozadu | ano | ANO/NE |
| Šířka | min. 1.400 mm | [doplní uchazeč] |
| Délka | min. 2.000 mm | [doplní uchazeč] |
| Výška bočnic korby | min. 300 mm | [doplní uchazeč] |
| Nástavba na korbu - ocelová klec se zadní vyklápěcí stěnou | ano | ANO/NE |
| Další výbava: |  |  |
| Oranžový maják | ano | ANO/NE |
| Elektrické rozhraní pro připojení příslušenství 230 V | Min. 3 kW | ANO/NE |

V ……………………….. Dne …………………….

……………………………………………………………….

Podpis uchazeče