P    R    O    D    I    S	ZAK. ČÍSLO:   60816

## Svitavská 1469

500 12 HRADEC KRÁLOVÉ 12

INVESTOR:	Město Rtyně v Podkrkonoší

Hronovská 431, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší

STAVBA:	Úprava prostranství domu č.p. 643 ul. Hornická

ve Rtyni v Podkrkonoší

OBJEKT:

# A. – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

# B. – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

HLAVNÍ PROJEKTANT:	Miloslav Kučera

VYPRACOVAL:	Miloslav Kučera

HRADEC KRÁLOVÉ,	listopad 2017

## DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO SOUHLASU A SOUHLASU S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

O B S A H DOKUMENTACE:

# A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

# B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

# C – SITUAČNÍ VÝKRESY

# C.1 – SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ  1:10000

# C.2 – CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES  1:250

# C.3 – KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES  1:250

# C.4 – KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES  1:1000

# C.5 – SITUACE STÁVAJÍCÍ STAV  1:250

# D – VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

# D.1 – CHARAKTERISTICKÉ ŘEZY  1:50

# D.2 – VÝKRES VÝŠKOVÉHO ŘEŠENÍ  1:250

# D.3 – VYTYČOVACÍ VÝKRES  1:250

# D.4 – SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK (pouze v elektronické verzi)

# E – DOKLADOVÁ ČÁST

## O B S A H průvodní zprávy A SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVY:

A  	Průvodní zpráva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .	4

A.1	Identifikační údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	4

A.1.1	Úvodní údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	4

a)	název stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	4

b)	místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) . . . . . . . . . . . . .	4

c)	předmět dokumentace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	4

A.1.2	Údaje o žadateli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	4

a)	jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	4

b)	jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno (místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo . . . . . 	4

c)	obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) . . . . . . . . . . . .	4

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	4

a)	jméno, příjmení , obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	4

b)	jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	4

c)	jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě . . .	4

A.2	Seznam vstupních podkladů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	4

A.3	Údaje o území . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5

a)	rozsah řešeného území;zastavěné / nezastavěné území . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	5

b)	dosavadní využití a zastavěnost území . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	5

c)	údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5

d)	údaje o odtokových poměrech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5

e)	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování . . . . . . . .	5

f)	údaje o dodržení obecných požadavků na využití území . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5

g)	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5

h)	seznam výjimek a úlevových řešení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6

i)	seznam souvisejících a podmiňujících investic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6

j)	seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí) . . . . . . . . .	6

A.4	Údaje o stavbě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6

a)	nová stavba nebo změna dokončené stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6

b)	účel užívání stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6

c)	trvalá nebo dočasná stavba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6

d)	údaje o ochraně stavby podle jiných předpisů (kulturní památka apod.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6

e)	údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6

f)	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7

g)	seznam výjimek a úlevových řešení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7

h)	navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7

i)	základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7

j)	základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci výstavby, členění na etapy) . . . . . . . . .	8

k)	orientační náklady stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	8

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		8

B  	Souhrnná technická zpráva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	8

B.1	Popis území stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	8

a)	charakteristika stavebního pozemku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	8

b)	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	9

c)	stávající ochranná a bezpečnostní pásma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	9

d)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	9

e)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	9

f)	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	9

g)	požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	9

h)	územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	9

i)	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice . . . . . . . . . . . . . . . . . 	9

B.2	Celkový popis stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	10

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	10

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	10

a)	urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	10

b)	architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení . . . . . . . . . 	10

B.2.3	Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	10

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	10

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	11

B.2.6	Základní technický popis staveb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	11

B.2.7	Technická a technologická zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	11

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	11

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	12

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	12

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	12

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	12

a)	napojovací místa technické infrastruktury, přeložky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	12

b)	připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	12

B.4	Dopravní řešení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	12

a)	popis dopravního řešení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	12

b)	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	13

c)	doprava v klidu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	13

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	13

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	13

a)	vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	13

b)	vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	13

c)	vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	13

d)	návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA . . . . . . . . . . .	14

e)	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů . . . 	14

B.7	Ochrana obyvatelstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	14

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva . . . . . . . . . . . . . . . .	14

B.8	Zásady organizace výstavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	4

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin . . . . . . 	14

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	14

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	14

## PŘÍLOHY:

## A – Průvodní zpráva

### A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

a) název stavby,

Úprava prostranství domu č.p. 643 ul. Hornická ve Rtyni v Podkrkonoší.

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

místo - Rtyně v Podkrkonoší,

katastrální území - Rtyně v Podkrkonoší,

parcelní čísla pozemků – stavební 711, 1937/5, 1937/6, 3458/1, 3458/3.

c) předmět dokumentace.

Návrh nových parkovacích stání pro celkem 16 osobních vozidel, návrh nových a úprava stávajících chodníků, zajišťujících vstup do domu č.p. 643 (č.p. 643/a, 643/b, 643/c, 643/d).

A.1.2	Údaje o žadateli

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno (místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

název	- Město Rtyně v Podkrkonoší,

IČ	- 00278238,

adresa sídla	- Hronovská 431, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší.

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení , obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

jméno, příjmení, obchodní firma	- Miloslav Kučera - PRODIS,

IČ	- 12349615,

adresa sídla	- Svitavská 1469, 500 12, Hradec Králové.

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

jméno, příjmení	- Miloslav Kučera - PRODIS,

IČ	- 12349615,

adresa sídla	- Svitavská 1469, 500 12, Hradec Králové,

číslo autor. osoby	- 0600564,

obor autorizace	- dopravní stavby, specializace nekolejová doprava.

c) jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Nejsou.

### A.2	Seznam vstupních podkladů

- zadání stavebníka,

- katastrální mapa a informace o pozemcích a jejich vlastnících (dálkový přístup do KN),

- GIS mapy (mapový portál Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,

- mapový podklad (výškopis Bpv, polohopis S-JTSK, stav k 05/2016),

- rekognoskace zájmového území, fotodokumentace,

- konzultace a projednávání v průběhu zpracování dokumentace,

- soubor platných norem ČSN, technických podmínek TP a platná legislativa,

- informace o výskytu a poloze zařízení stávající technické infrastruktury,

- vyjádření a stanoviska dotčených orgánů.

### A.3	Údaje o území

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území,

Plochy pro parkování budou umístěny SV a JV od domu č.p. 643, chodníky budou zřízeny nově v SZ části domu a jako přístup k zadním vchodům, v ostatních případech bude provedena úprava stávajících vstupů. V rámci stavby bude provedeno zpevnění stávající části plochy za domem.

Rozsah úprav: 	plochy pochůzné dlážděné	- 230 m2

plochy stání dlážděné	- 206 m2

plochy pojížděné asfaltové	- 52 m2

Stavba bude v zastavěném území.

b) dosavadní využití a zastavěnost území,

Bezprostřední plochy pro umístění navrhované stavby jsou plochy technické zeleně veřejně přístupné, tvořící přidružený prostor místních komunikací. Dotčené území je územím zastavěným, se zástavbou objektů pro bydlení a s umístěním veřejné infrastruktury.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

památková rezervace, zóna	- stavba je mimo rezervaci a mimo zónu,

zvláště chráněné území	- stavba je mimo zvláště chráněná území,

záplavové území	- stavba je mimo záplavové území,

vodní zdroje	- stavba je mimo ochranné pásmo,

chráněné oblasti přirozené akumulace vod	- stavba je mimo chráněné oblasti,

ochranné pásmo lázeňských zdrojů	- stavba je mimo ochranné pásmo,

ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů	- stavba je mimo ochranné pásmo,

ochranné pásmo lesa	- stavba je mimo ochranné pásmo,

pozemky ZPF	- stavba je mimo pozemky,

vzrostlá vegetace	- stavbou nebude dotčena stávající vegetace,

inženýrské sítě	- stavba je z části v ochranném pásmu silových,

a sdělovacích podzemních i nadzemních vedení, dešťové kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení,

ochranné pásmo dráhy	- stavba je mimo ochranné pásmo.

d) údaje o odtokových poměrech,

Řešené území má rovinný průběh, výsledný sklon území klesá ve směru S-J v hodnotě cca 2,4%. Odvodnění povrchu vozovky místních komunikací i průtahu silnice III/01417 je pomocí uličních vpustí do stávající jednotné i dešťové kanalizace, zčásti i do nezpevněného okolního terénu.

Odtokové poměry z povrchu upravovaných zpevněných ploch budou zajištěny pomocí nových i stávajících uličních a dvorních vpustí do stávající kanalizace. Odtokové poměry z hlediska širších vztahů území nebudou dotčeny.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,

Z hlediska funkčního využití území (dle ÚP města z 21.9.2005 a pozdějších změn) se řešené území nachází ve funkční ploše zóna bydlení ve vícepodlažních domech. Lokalita je zastoupena objekty pro bydlení, služby, občanskou vybavenost plochami technické zeleně a prvky dopravní a technické infrastruktury. Navržená stavba je v souladu s územním plánem města.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Umístěním stavby nejsou dotčeny stávající plochy pro bydlení, nemění se parametry stávajících komunikací ani veřejného prostranství. Stavba bude umístěna do travnatých ploch veřejného prostranství. Funkčnost přilehlých komunikací bude i po umístění stavby zachována, přístupnost stávajících objektů i sousedících pozemků bude zachována. Charakter stavby a její umístění je v souladu s územním plánem města a je v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, zvláště pak dle § 9 Plochy dopravní infrastruktury a § 10 Plochy technické infrastruktury.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

V projektové dokumentaci jsou zapracovány požadavky dotčených orgánů státní správy, správců dopravní a technické infrastruktury a investora, které vyplynuly z projednání dokumentace k vydání územního souhlasu. Konkrétněji viz. „Zpráva o zapracování závazných stanovisek ....“ v příloze E. - Dokladová část.

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

Nejsou.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

- dodatečná ochrana stávajících silových a sdělovacích kabelů v celkové délce 177,00 m.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí)

dotčené pozemky

Tab. 1 - Pozemky dotčené stavbou

| Číslo pozemku | k.ú. | Plocha (m2) | Trvalý zábor (m2) | Druh pozemku | BPEJ/Výměra | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| st 711 | R | 698 | 4 | zastavěná plocha a nádvoří |  | 1 |
| 1937/5 | R | 1013 | 445 | ostatní plocha, jiná plocha |  | 1 |
| 1937/6 | R | 348 | 5 | ostatní plocha, jiná plocha |  | 1 |
| 3458/1 | R | 3732 | 18 | ostatní plocha, silnice |  | 2 |
| 3458/3 | R | 4107 | 64 | ostatní plocha, ostatní komunikace |  | 2 |

LEGENDA:

R – k.ú. Rtyně v Podkrkonoší.

1 - Město Rtyně v Podkrkonoší, Hronovská 431, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší,

2 - Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové.

osoby s právem k sousedním pozemkům a stavbám

Tab. 2 - Osoby s právem k sousedním pozemkům a stavbám (dle § 86, odst. 1 zák. 350/2013 Sb.)

| Číslo pozemku | k.ú. | Plocha pozemku (m2) | Druh pozemku | BPEJ/Výměra | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1935/15 | R | 5405 | ostatní plocha, silnice |  | 1 |
| 1935/16 | R | 641 | ostatní plocha, silnice |  | 1 |
| 1935/20 | R | 451 | ostatní plocha, silnice |  | 1 |

LEGENDA:

R – k.ú. Rtyně v Podkrkonoší.

1 - Město Rtyně v Podkrkonoší, Hronovská 431, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší.

### A.4	Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Nová stavba.

b) účel užívání stavby,

Stavba bude užívána jako stavba veřejné infrastruktury, jako parkoviště, sloužící k parkování osobních vozidel osob a plochy pochůzné jako přístupové chodníky k domu č.p. 643.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Trvalá stavba.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných předpisů (kulturní památka apod.),

Stavba není kulturní památkou, žádná ochrana se nenavrhuje.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Navržené výrobky, materiály a konstrukce zaručí, že stavba splní požadavky na určené využití a dále základní požadavky, kterými jsou:

mechanická odolnost a stabilita - splněno výběrem materiálů, úpravou aktivní zóny,

požární bezpečnost - splněna (viz. čl. B.2:8),

ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí - splněna,

ochrana proti hluku - s ohledem na charakter stavby se netýká,

bezpečnost při užívání - splněno parametry stavby,

úspora energie a tepelná ochrana - netýká se.

Navržená stavba je v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) a v souladu s požadavky zabezpečujícími bezbariérové užívání staveb dle vyhl. č. 398/2009 Sb. (Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů,

V projektové dokumentaci jsou zapracovány požadavky dotčených orgánů státní správy, správců dopravní a technické infrastruktury a investora, které vyplynuly z projednání dokumentace k územnímu souhlasu. Podrobněji viz. „zpráva o zapracování závazných stanovisek ....“ v příloze E. - Dokladová část.

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

Nejsou.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.),

Parkovací plochy jsou navrženy o celkové kapacitě16 stání pro osobní vozidla, s řazením kolmým, včetně jednoho stání s řazením podélným. Celková výměra všech parkovacích ploch bude 206 m2. Šířka chodníků bude 1,50 m, 1,55 m, 1,60 m, okapový chodník podél domu č.p. 643/a bude 0,94 m. Celková výměra všech pochůzných ploch bude 230 m2. Stávající komunikace v zadní části domu bude rozšířena o plochu pojížděnou s asfaltovým povrchem v celkové výměře 52 m2.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.),

potřeba a spotřeba médií a hmot - s ohledem na charakter stavby nebude žádná,

hospodaření s dešťovou vodou a produkované množství

Celková výměra odvodňovaných nových zpevněných ploch činí 488 m2. Celkové množství srážkových vod bude 303 m3/rok.

Zpevněné plochy o výměře cca 93 m2 budou odvodněny do přilehlého nezpevněného terénu.

Tabulka 3 - Množství dešťových vod ze stávajících i navržených zpevněných ploch Q (l/s)

| Název plochy | Plocha S (ha) | Součinitel odtoku (() | Redukovaná plocha Ss (ha) | Intenzita qs (l/s/ha) | Odtok Q (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| plochy dlažba | 0,0436 | 0,8 | 0,0349 | 153 | 5,340 |
| plochy asfalt | 0,0052 | 0,8 | 0,00416 | 153 | 0,636 |
| CELKEM | 0,0488 | 0,8 | 0,00391 | 153 | 5,976 |

součinitel odtoku pro pozemní komunikace (asfalt, beton, dlažba) při sklonu 1 - 5%	0,8

součinitel odtoku pro pozemní komunikace (asfalt, beton, dlažba) při sklonu nad 5%	0,9

intenzita směrodatného deště (l/s/ha)	153

qs průměrný roční úhrn srážek v oblasti (mm)	774

Qmax = S x ( x qs

odpady

Odpady vzniknou pouze při realizaci stavby, a to při bouracích pracích (živičná směs, kamenivo, betonové prvky jako dlažba, obrubníky, přebytečná zemina. Nakládání s odpady během výstavby musí být řešeno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s příslušnými prováděcími předpisy.

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje, práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy.

Odpady budou uloženy na řízené skládce SKLÁDKA POD HALDOU s.r.o. ve Rtyni v Podkrkonoší (vzdálenost do 1 km).

Tabulka 4 - Zařazení odpadů při bourání, dle vyhl. č. 381/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

| kód | název | kategorie |
| --- | --- | --- |
| 01 04 08 | Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 010407 | O |
| 01 04 09 | Odpadní písek a jíl | O |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | O |

Tyto nekontaminované odpady mohou být využity k terénním úpravám stavby, k nové stavbě a jejich případný přebytek nabídnut k recyklaci nebo uloženy na povolené skládce

| kód | název | kategorie |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O |

Tyto nekontaminované odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění odpadů.

emise, hluk

Provozem dokončené stavby nebude docházet k poškozování ovzduší ani životního prostředí, exhalací, vibrací apod. Žádná řešení na ochranu se nenavrhují. Projekt je v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší.

Provozem dokončené stavby nebude docházet k poškozování ovzduší ani životního prostředí z hlediska hlučnosti. Žádná řešení na ochranu se nenavrhují. Projekt je v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Předpokládá se, že při provozování stavby nebudou překročeny limity hluku pro denní a noční dobu dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

Výstavbu dopravní a technické infrastruktury lze považovat za stavbu malého rozsahu bez větších a dlouhodobých negativních projevů na okolí a životní prostředí. Dodavatel stavby bude při stavební činnosti používat takové stroje, mechanizmy a technologie, aby byly v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. část B – Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti. Předpokládá se, že tyto limity budou splněny.

S ohledem na rozsah stavby nelze očekávat ani výrazné obtěžování okolo stavby prachem. Případná prašnost prostředí bude eliminována kropením. Rozvržení pracovní činnosti dohodne investor s dodavatelem stavby. S ohledem na rozsah prací nebude nutné provádět práce v době nočního klidu ani mimo pracovní dny.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci výstavby, členění na etapy),

časové údaje

S výstavbou bude započato po vydání územního souhlasu společně se souhlasem s prováděním ohlášeného stavebního záměru. Stavba bude realizována v roce 2018. Přesný termín výstavby určí investor. Předpokládaná doba výstavby 90 dnů.

členění na etapy

S ohledem na malý rozsah stavby a technickou jednoduchost nebude stavba členěna na etapy.

k) orientační náklady stavby - 0,9 mil. Kč bez DPH.

### A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

S ohledem na charakter a rozsah stavebních prací není stavba rozdělena na objekty, technická ani technologická zařízení.

## B – Souhrnná technická zpráva

### B.1	Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

Stavební pozemek se nachází S od centra obce, v okrajové části. Ze Z strany je ohraničen průtahem silnice III/01417 a zemědělsky obdělávanými pozemky, z ostatních stran místními komunikacemi a pozemky se zástavbou bytových domů. Silnice je obousměrná dvoupruhová, s šířkou vozovky 6,17 m až 6,40 m. Dovolená rychlost na silnici je 50 km/h. Místní komunikace jsou obousměrné dvoupruhové, o proměnné šířce, s dopravním režimem „obytná zóna“ s dovolenou rychlostí 20 km/h. Pozemek má rovinný charakter, výsledný sklon území klesá ve směru S/J v hodnotě cca 2,4%. Kóta terénu má hodnotu 384,50 m n. m. Bytový dům č.p. 643 má 4 vstupy z ulice a 4 vstupy zadní. Vstupy ze S a V strany jsou opatřeny přístupovými chodníky s povrchem z betonové dlažby, ostatní vstupy jsou nezpevněny. V průčelí domu ze S strany je umístěna prodejna a servis jízdních kol, před kterými je dlážděná chodníková plocha. Stavební pozemek je zastoupen rovněž plochami technické zeleně.

Stavební pozemek je vybaven zařízením technické infrastruktury (kanalizace, vodovod, sdělovací a silové kabely, kabel internetové sítě, zařízení veřejného osvětlení, zatrubený potok). Průběhy inženýrských sítí, jež jsou patrné z výkresové dokumentace, byly zakresleny dle informací a sdělení jejich správců. Stavební pozemek se nachází v zastavěném území (intravilán) a nachází se dle územního plánu ve funkční ploše zóna bydlení ve vícepodlažních domech.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Kromě rekognoskace území nebyly provedeny žádné průzkumy. Předpokládá se, že podloží je tvořeno zeminou hlinitojílovitou, pro zakládání a vsakování nevhodnou nebo podmínečně vhodnou.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Stavební pozemek se nachází částečně v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí. Nachází se mimo památkovou rezervaci a památkovou zónu.

ochranná pásma energetických zařízení:

- podzemní elektrické vedení do 110 kV	1 m na obě strany od půdorysu,

- kanalizace do DN500	1,5 m na obě strany od půdorysu,

- vodovodní řady	1,5 m na obě strany od půdorysu,

- podzemní sdělovací vedení 	1,5 m na obě strany od půdorysu.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

záplavové území	- stavba bude mimo záplavová území,

poddolovaná území	- nejsou známy informace o rozsahu poddolovaného území,

sesuvy půdy, seizmicita	- neočekává se,

radon	- s ohledem na charakter stavby se neřeší.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

vliv na okolní stavby	- bez negativního vlivu,

ochrana okolí - s ohledem na charakter stavby se nenavrhuje,

odtokové poměry

Nezmění se, odvodnění bude pomocí stávajících odvodňovacích zařízení do stávající kanalizace a částečně vsakováním do nezpevněného terénu (bez vsakovacího zařízení).

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Nejsou.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé),

K záborům zemědělských ani lesních pozemků nedojde.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Územně technické podmínky dané platným územním plánem budou dodrženy, napojení pozemků i navrhované stavby na dopravní infrastrukturu bude zachováno. Odvodnění podesty před zadním vchodem č.p. 643/c bude pomocí nové dvorní vpusti s novým připojením na stávající kanalizační potrubí. U ostatních podest zadních vstupů bude provedena výměna stávající dvorních vpustí za nové, s využitím stávajícího připojení na kanalizaci.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

věcné a časové vazby

Stavba není ovlivněna žádnými vazbami na související investice ani stavby.

podmiňující vazby

Vydání územního souhlasu společně se souhlasem s prováděním ohlášeného stavebního záměru.

vyvolané a související investice

Kromě výše uvedených podmiňujících vazeb bude nutné provést dodatečnou ochranu stávajících silových a sdělovacích kabelů při křížení s navrhovanými parkovacími plochami v celkové délce 177,00 m.

### B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účelem stavby je vytvořit legální parkovací stání v maximálním počtu v prostoru zadaném investorem. K tomu budou sloužit parkovací plochy o celkové výměře 206 m2 pro celkový počet 16 osobních vozidel. Dále je účelem stavby vytvořit přístupové chodníky ke všem vstupům bytového domu č.p. 643 a chodník před prodejnou a servisem jízdních kol. V rámci stavby bude provedena dodatečná ochrana stávajících kabelů v celkové délce 177,00 m, a dále bude provedena výměna dvorních vpustí u zadních vstupů do bytového domu č.p. 643.

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Řeší dílčí území obce z hlediska dopravní infrastruktury a z hlediska urbanistického dotváří ráz obce. Územní regulace na dotčené území není vypsána. Z pohledu prostorového řešení se jedná o stavbu dopravních ploch.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Z hlediska architektonického a výtvarného nejsou s ohledem na charakter stavby dopravní infrastruktury kladeny zvláštní požadavky. Na stavbě budou použity standardní materiály (betonové prvky jako jsou obrubníky, dlažba, palisády, trubky a chráničky z PVC a HDPE). Z koncepčního hlediska a také z důvodu bezpečnosti provozu je navržena barevnost dlážděných krytů dle TP 192 - Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací.

- chodníky	- barva přírodní,

- parkovací stání	- barva červená,

- vyznačení jednotlivých stání (VDZ V 10b)	- čárou z bílé barvy šířky 125 mm.

B.2.3	Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

S ohledem na charakter stavby se neřeší.

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Stavba svými parametry zajišťuje pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace ve smyslu vyhl. č. 398/2009 Sb. (Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Stavba vyhovuje i z hlediska požadavku na max. podélný a příčný sklon, vybavení přirozenou a umělou vodící linií, vyznačení míst nebezpečných.

Výčet jednotlivých prvků:

- Výškový rozdíl pochozích ploch bude max. 20 mm.

- Šířka chodníku bude 1,55 m a včetně bezpečnostního odstupu u silnice, jinak minimálně 1,50 m.

- Povrch pochozích ploch bude rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva bude splňovat další požadavky dle čl. 1.1.2. vyhl. č. 398/2009 Sb. a vlastnosti dlažby budou v souladu s TN TZÚS (12.03.04 - 12.03.6) Technický návod pro materiály a zařízení užívané k realizaci bezbariérových staveb).

- V trase bude zajištěna přirozená vodící linie v podobě zahradního obrubníku s výškou hrany větší než 60 mm.

- Rozjezd křižovatky silnice a místní komunikace před domem č.p. 643  (přerušení chodníku obloukem o poloměru menším než 12000 mm) bude vybaven vodícím pásem přechodu z 2x3 termoplastických pásků.

- Podél obrubníků s výškou hrany do 80 mm nad přilehlým jízdním pruhem budou zřízeny varovné pásy.

- Varovné pásy (šířka 400 mm) budou provedeny ze slepecké reliéfní betonové dlažby.

- Bude zajištěn barevný kontrast slepecké dlažby a okolní dlažby.

- Rampové části chodníku budou provedeny na celou šířku chodníku a s podélným sklonem max. 7%.

- Příčný sklon chodníku bude max. 2%, podélný bude korespondovat s podélným sklonem přilehlého jízdního pruhu a bude mít hodnotu do 6,5%.

- Šířka vyhrazeného stání bude 2750 mm (bezbariérově bude navazovat na sousední chodník), s příčným a podélným sklonem max. 2%.

- Ukončení chodníku bude vyznačeno varovným pásem jako místo nebezpečné.

- V trase komunikace budou poklopy na revizních šachtách pouze s hladkým povrchem bez prohlubní.

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Navržená stavba svými parametry splňuje obecné požadavky na výstavbu. Navržené parametry vyhovují ČSN 73 6110-Z1 (Projektování místních komunikací). a ČSN 73 6056 (Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel). Stavba bude z části vybavena prvky, zabezpečujícími bezbariérové užívání podle vyhl. č. 398/2009 Sb. (Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) v rozsahu potřebném pro užívání stavby, jako např. max. sklony, šířky, apod.

Osazením stavebních prvků budou zajištěny maximální užitné vlastnosti celé stavby. Vlastník stavby bude provádět pravidelnou údržbu, čištění a opravy konstrukcí.

B.2.6	Základní technický popis staveb

Plochy pochůzné budou provedeny o celkové ploše 230 m2, s povrchem z betonové zámkové dlažby. Šířka chodníků bude 1,50 m, 1,55 m, 1,60 m, šířka okapového chodníku u vstupu č.p. 643/a bude 0,94 m. Pochůzná plocha před domem na S straně bude šířky 2,50 – 5,00 m. Od silnice, místních komunikací a parkovacích ploch budou chodníky odděleny zvýšeným betonovým silničním obrubníkem šířky 150 mm (25x100x15), s výškou hrany 20 mm – 150 mm (viz. příloha č. D.2). Podél silničních obrubníků s výškou hrany do 80 mm nad přilehlým jízdním pruhem a parkovací plochou budou zřízeny varovné pásy ze slepecké reliéfní dlažby. Obruba chodníků při styku s travnatými plochami bude provedena z betonových obrubníků záhonových šířky 50 mm (25x50x5), s výškou hrany více než 60 mm. Na návodní straně bude výška hrany obrubníků 0 mm (odvodnění do terénu). Obruba ramp a podest u zadních vstupů do domu č.p. 643 bude provedena z betonových palisád šířky 120 mm (12x18x40-80). Příčný sklon pochůzných ploch bude max. 2%, podélný bude do 2,5%. Vyrovnávací rampy u zadních vstupů budou s podélným sklonem do 20%. Podkladní vrstva bude ze štěrkodrti. Odvodnění povrchu bude na vozovku a parkovací plochy, do dvorních vpustí i do nezpevněného terénu.

Při styku s obvodovým zdivem bytového domu bude zdivo opatřeno nopovou izolační fólií s nopem o výšce min. 8 mm. Fólie bude zakončena 100 mm nad upraveným povrchem pomocí ukončovací Z lišty. Izolace bude provedena min. na výšku 500 mm.

Parkovací stání jsou navržena o celkové kapacitě16 stání pro osobní vozidla, s řazením kolmým, včetně jednoho stání s řazením podélným. Celková výměra všech parkovacích ploch bude 206 m2. Jedno stání je vyhrazené pro imobilní. Délka kolmých stání bude 4,50 m (uvažováno s převisem vozidla), šířka bude 2,50 m, 2,75 m a 3,00 m. Vyhrazené stání bude navazovat na chodník (jeho šířka je tedy 2,75 m). Délka podélného stání bude 6,75 m, šířka 2,50 m. Podélné stání bude provedeno s oboustrannými náběhy. Od chodníků a travnatých ploch budou parkovací plochy odděleny silničním obrubníkem šířky 150 mm (25x100x15), s výškou hrany 20 mm – 100 mm (viz. příloha č. D.2). Od místních komunikací budou odděleny betonovým obrubníkem šířky 100 mm (25x100x10) s výškou hrany 20 mm. Kryt parkovacích ploch bude z betonové zámkové dlažby v červeném odstínu, podkladní konstrukce bude ze štěrkodrti. Je uvažováno s výměnou zeminy v aktivní zóně v tl. 400 mm. Odvodnění bude na povrch přilehlých místních komunikací. Vodorovné značení bude provedeno v barvě bílé.

Plocha pojížděná s asfaltovým povrchem je navržena v zadním traktu bytového domu č.p. 643, o výměře 52 m2. Bude sloužit jako rozšíření stávající místní komunikace (manipulační plocha). Plocha bude plynule navazovat na stávající obrubu z dvojlinky z drobných kostek. Při styku s travnatou plochou bude obruba z betonového obrubníku šířky 150 mm (25x100x15), s výškou hrany 0 mm (viz. příloha č. D.2). Odvodnění bude provedeno příčným sklonem do přilehlého travnatého terénu. Podkladní konstrukce bude ze štěrkodrti. Je uvažováno s výměnou zeminy v aktivní zóně v tl. 400 mm.

Kabelové chráničky budou umístěny jako dodatečná ochrana stávajících kabelů při křížení s navrhovanými pojížděnými plochami. Chráničky budou dělené, z HDPE DN110 mm, opatřené výstražnou fólií.

kabely sdělovací CETIN (provozované)	- 77 m,

kabely silové ČEZ	- 35 m,

kabely silové VO	- 59 m,

kabel internetové sítě KADANÍK	- 6 m.

Ostatní. Pro odvodnění podest před zadními vchody č.p. 643 bude provedena výměna stávajících dvorních vpustí za vpusti plastové 300x300 mm, s využitím stávajícího připojení na domovní kanalizaci. Pouze u č.p. 643/c bude zřízena dvorní plastová vpusť 300x300 mm nově, s novým napojením na kanalizační potrubí. Připojovací potrubí bude z trubky PVC DN110 m. Napojení na stávající potrubí bude provedeno navrtávkou. Stávající gajgry, mříže, poklopy a krycí hrnce šoupat budou výškově upraveny do úrovně nové nivelety.

B.2.7	Technická a technologická zařízení

Stavba nebude vybavena žádným takovým zařízením.

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

a) Jako podkladu pro vypracování PBŘ bylo použito projektové dokumentace stavby.

b) Jedná se o stavbu dopravních ploch (stání pro 16 osobních vozidel) veřejně nepřístupných, a komunikací funkční skupiny D1 (chodníky), a zpevněné plochy s asfaltovým povrchem. Upravované plochy budou umístěné v přidruženém prostoru průjezdního úseku silnice III/01417 a místních komunikací. Povrchy parkovacích ploch a chodníků budou z betonové zámkové dlažby.

c) Stavba se s ohledem na svůj charakter nedělí na požární úseky.

d) Stavba je s ohledem na svůj charakter bez požárního rizika, stupeň požární bezpečnosti se nestanovuje, stavba nemá požární úseky.

e) Stavební konstrukce jsou nehořlavé, požární uzávěry stavba nemá.

f) Materiály použité pro stavbu budou nehořlavé (betonová dlažba, betonové obrubníky, palisády, kamenivo).

g) Požární zásah pro navrženou stavbu s ohledem na nehořlavé materiály nebude, evakuace osob a zvířat nenastane, druhy a počty únikových cest se nestanovují.

h) Odstupové a bezpečnostní vzdálenosti se s ohledem na charakter stavby nestanovují.

i) Stavba nebude mít požadavek na zabezpečení požární vody, případně jiných hasebních prostředků. Případná stávající odběrná místa na veřejném vodovodu nebudou dotčena.

j) Zásahové cesty se pro stavbu chodníků a parkovacích ploch nenavrhují. Zásahové cesty pro stávající pozemní objekty nebudou stavbou dotčeny.

k) S ohledem na charakter stavby se počty, druh a způsob hasících přístrojů a dalších prostředků požární ochrany nebo požární techniky nestanovují.

l) Stavba nebude vybavena technologickým zařízením. Z technických zařízení bude v rámci stavby provedeno umístění dvorních vpustí u zadních vstupů do domu č.p. 643 (hledisko požární bezpečnosti žádné).

m) S ohledem na charakter stavby se zvláštní požadavky na zvýšení požární odolnosti stavby nebo snížení hořlavosti stavebních hmot nestanovují.

n) S ohledem na charakter stavby nebudou žádné požadavky na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními. Podmínky a návrh způsobu jejich umístění a instalace se nestanovují.

o) S ohledem na charakter stavby se výstražné a bezpečnostní značky a tabulky nerozmisťují.

Šířka stávající silnice III/01417, která je dvoupruhová obousměrná a průjezdná, bude při styku s navrhovaným úsekem chodníku rozšířena o cca 0,20 m a bude cca 6,40 m. Šířka stávajících místních komunikací nebude stavbou dotčena, jejich šířka je více jak 3,50 m, dopravní režim zůstane obousměrný (kromě úseku vozovky S od bytového domu č.p. 643, jehož délka je cca 33 m), komunikace jsou průjezdné.

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

Navrhované stavby se netýká.

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Dotýkají se stavby pouze v oblasti jejího vlivu na okolí. S ohledem na svůj charakter a způsob užívání nebude mít stavba negativní vliv na okolí z hlediska vibrací, hluku, prašnosti apod.

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.

Vnější prostředí nebude mít s ohledem na svůj charakter a s ohledem na charakter stavby a její užívání negativní vliv na budoucí stavbu. Žádná opatření se nenavrhují. Stavba je mimo zátopová území, žádná opatření se nenavrhují.

### B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Stavba nebude napojena na žádná zařízení technické infrastruktury (kromě napojení dvorní vpusti před zadním vstupem č.p. 643/c), přeložky sítí stavba nevyžaduje.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Připojení dvorní vpusti u zadního vstupu č.p. 643/c se provede potrubím PVC DN110 mm na stávající kanalizaci.

B.4	Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Pochůzné plochy jsou navrženy jako komunikace funkční skupiny D2, sloužící pěšímu provozu s vyloučením motorové dopravy. Šířka bude 1,50 m, 1,55 m, 1,60 m, šířka okapového chodníku u vstupu č.p. 643/a bude 0,94 m. Pochůzná plocha před domem na S straně bude šířky 2,50 – 5,00 m. Parkovací stání jsou navržena s kolmým řazením na 4 samostatných pásech s kapacitou 15 osobních vozidel podél místních komunikací, a s podélným řazením jako záliv pro jedno osobní vozidlo. Jedno kolmé stání je vyhrazené pro imobilní. Celková kapacita stání je 16 míst. Délka kolmých stání bude 4,50 m (uvažováno s převisem vozidla), šířka bude 2,50 m, 2,75 m a 3,00 m. Vyhrazené stání bude navazovat na chodník (jeho šířka je tedy 2,75 m). Délka podélného stání bude 6,75 m, šířka 2,50 m. Podélné stání bude provedeno s oboustrannými náběhy. Plocha stání bude provedena s povrchem z betonové zámkové dlažby v červeném odstínu, jednotlivá stání budou oddělena vodorovným značením provedeným v barvě. Dopravní režim bude upraven na úseku místní komunikace před domem č.p. 643 na S straně ze stávajícího obousměrného na jednosměrný. U ostatních komunikací bude dopravní režim zachován.

Nový stav bude signalizován novým dopravním značením:

- B 2 – Zákaz vjezdu všech vozidel

- IP 4b – Jednosměrný provoz

- IP 12 - Vyhrazené parkoviště (se symbolem vozíčkáře)

- V 10b - Stání kolmé

- V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou

Nové značení bude provedeno dle výkresové přílohy a bude v souladu s TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, TKP kapitola 14.

Svislé dopravní značky budou pozinkované, s dvojitým lisovaným ohybem, povrch reflexní třída RA2, 10-letá certifikovaná fólie. Velikost značek bude základní, značky budou osazeny na sloupcích žárově zinkovaných 70/3 mm, úchyty a patka budou hliníkové. Hliníkové patky budou ukotveny kotevními šrouby k prefabrikovaným betonovým patkám. Bližší líc svislých značek bude korespondovat s hranou bezpečnostního odstupu (šířka 0,50 m) vozovky, případně parkovacího stání. Spodní okraj svislých značek bude min. 2,20 m nad povrchem pochůzných ploch.

Vodorovné značení bude provedeno v úpravě barva, typ I. Použití materiálů bude odpovídat TP 70 - Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích.

Provizorní dopravní značení po dobu stavby a jeho projednání zajistí dodavatel stavby s ohledem na zvolený pracovní postup a zásady pro organizace výstavby.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Území je napojeno na místní a účelové komunikace, které jsou napojeny na průtah silnice III/01417.

c) doprava v klidu.

Navržená stavba je mimo jiné i stavbou pro dopravu v klidu, kapacita parkovacích ploch je dána prostorovými možnostmi pozemku, celkový počet stání je 16 míst pro osobní vozidla, včetně jednoho vozidla pro imobilní.

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Vzrostlá vegetace se na stavebním pozemku nevyskytuje, ani se nová nenavrhuje. Stávající plochy, dotčené stavbou, budou ohumusovány tříděnou zeminou v tl. 150 mm, uvláčeny, vyčištěny od kamene a osety travním semenem (technická směs).

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Charakter stavby a její užívání nepředstavují riziko negativního vlivu na životní prostředí. Pro eliminaci vlivu stavby na životní prostředí po dobu výstavby investor a dodavatel zajistí:

- minimální dobu výstavby,

- technologickou kázeň,

- omezení hlučných prací při prodloužených směnách,

- čištění navazující komunikace a kropení stavby v suchém období,

- čistění vozidel, opouštějících staveniště,

- na stavbě nebudou skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Charakter stavby a její užívání nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu, vzrostlé stromy se na stavebním pozemku nevyskytují, ekologické funkce a vazby v krajině budou respektovány a nedojde k jejich narušení.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavební pozemek se nachází mimo soustavu chráněných území Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

Záměr stavby nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí ani provedení zjišťovacího řízení.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nová ochranná a bezpečnostní pásma se nenavrhují, stávající zůstávají v platnosti, omezení a podmínky ochrany se nestanovují.

B.7	Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Stavební úpravy komunikací pro pěší a parkovacích stání nejsou stavbou civilní ochrany ani stavbou dotčenou požadavky civilní ochrany a neplní požadavky na úkoly ochrany obyvatelstva.

B.8	Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

dopravní infrastruktura

Stavební pozemek bude přístupný ze stávající silnice III/01417, případně z místních komunikací. Povrch přilehlých komunikací nebude stavební činností znečišťován a provoz na nich bude nepřerušen.

technická infrastruktura

Stavba ani během realizace ani při jejím užívání nevyžaduje nároky na potřebu jakýchkoliv energií. Stávající veřejné osvětlení řešeného prostoru je napájeno ze stávajících rozvodů a připojení. Případnou potřebu odběru vody bude řešit dodavatel vlastní cisternou, potřebu elektřiny bude řešit vlastní elektrocentrálou.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

S ohledem na charakter a rozsah stavby se žádná ochrana okolí staveniště nenavrhuje. Asanace, demolice ani kácení dřevin se provádět nebude.

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

dočasné zábory

Maximální dočasné zábory ploch budou 2 m od obvodu stavby. Dotčené plochy budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.

trvalé zábory

  - p.p.č. stavební 711	- 4 m2,

  - p.p.č. 1937/5	- 445 m2,

  - p.p.č. 1937/6	- 5 m2,

  - p.p.č. 3458/1	- 18 m2,

  - p.p.č. 3458735	- 64 m2,

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

- výkop rýh pro potrubí a chráničky	- 92 m3,

- odkopávky včetně aktiv. zóny	- 449 m3,

- násypy včetně aktivní zóny	- 123 m3,

- humusování	- 171 m2.

S dočasnou skládkou zeminy a stavebního materiálu se vzhledem k malému rozsahu stavebních prací neuvažuje. Zásyp rýh a násypy budou provedeny ze zeminy, získané na staveništi, pokud budou vyhovovat jejich fyzikální vlastnosti a budou-li v souladu s ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Humusování a úprava nezpevněných ploch dotčených stavbou, bude provedena z tříděné zeminy. Pro případnou výměnu zeminy v aktivní zóně bude použito materiálu, jehož vlastnosti budou v souladu s ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Přebytečný výkopek a vybouraný materiál bude uložen na skládce SKLÁDKA POD HALDOU s.r.o. (vzdálenost do 1 km).

*******************

v Hradci Králové, listopad 2017                                                       Vypracoval: Miloslav Kučera

autorizovaný technik ČKAIT

obor dopravní stavby-nekolejová doprava