PŘÍLOHA č. 1 SoD

Další technické  podmínky na opravu kanalizace:

# „Oprava kanalizace bezvýkopovou technologií v Uherském Brodě, ul. Hradišťská, stoka CI-7, Š 707 -Š 819, stoka CI-5a, stoka Š 807 – Š2351, UV- liner metodou „

Stoka CI-7 :

Šachta 707 (průběžná) :

Šachta má hloubku 1,12 m

Popis požadavků: šachta je zhotovena nová DN 1000mm!

Úsek mezi Š 707 – Š 819 :

Délka :  71,13 m

Profil :  DN 300 mm

Popis práce : -     čerpání odpadní vody

- propojení přípojek  DN 100 – 1ks, DN 150 – 5ks, DN 200 – 9ks

Šachta 819 ( průběžná) :

Šachta má hloubku 1,48 m

Šachta je zhotovena nová DN 1000mm

Stoka CI-5a:

Šachta 807 ( průběžná) :

Šachta je nově opravena

Úsek mezi Š 807 – Š 2351 :

Délka :  68,465 m

Profil :  DN 300 mm

Popis práce : -     čerpání odpadní vody

- propojení přípojek DN 150- 6ks, DN 200 – 4 ks

Šachta 2351 ( průběžná) :

Šachta má půdorys 700x800, atyp a hloubku 1,88 m

Popis požadavků: - očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

- oprava dna a doplnění chybějícího dna – kynety

- výměna a doplnění nových 5 ks stupadel

- výměna nevhodného podložení rámu vyrovnávacími prstenci

- výměna poklopu s rámem tř. D