| Zodpovědný projektant: | Ing. Jiří Škrabal | Ing. Jiří Škrabal Batalická 583 763 11 Želechovice n. Dřevnicí mob. 603 994 149 IČ 48476684, DIČ CZ6306012031 |
| --- | --- | --- |
| Vypracoval: | Ing. Jiří Škrabal |  |
| Investor: Město Vizovice | Místo: Vizovice |  |
| Akce: Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1. třídy ve Vizovicích a navazujících Stavební objekt: SO 102 - Chodníky silnice I/69 CHODNÍK PŘED ČOKOLÁDOVNOU CHODNÍK PŘED PAPÍRNICTVÍM | Formát: | 9 A4 |
|  | Datum: | 10/2009 |
|  | Aktualizace | 09.2017 |
|  | Stupeň: | DSP |
| Příloha: TECHNICKÁ ZPRÁVA | Č. přílohy: | Paré č.: |
|  | C.102-1 |  |

Rozsah a obsah projektové dokumentace odpovídá vyhlášce č. 146/2008 Sb. „o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb“, příloze č.8 s přihlédnutím na charakter stavby.

1.  Identifikační  údaje :

1.a. stavba

název  stavby:		Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1. třídy ve 					Vizovicích a navazujících

stavební objekt:	SO 102 – Chodníky silnice I/69 ( nám. Palackého, nám. 				Masarykovo, ulice Chrastěšovská)

Chodník před čokoládovnou

Chodník před papírnictvím

místo  stavby:		Vizovice, podél silnice I/69

katastrální  území:	Vizovice

kraj:			Zlínský

druh  stavby:		Bezbariérové úpravy stávajících chodníků ve Vizovicích

1.b. investor

Město  Vizovice

Masarykovo nám. 1007

763 12 Vizovice

IČO	00284653

1.c. zhotovitel dokumentace

Ing. Jiří  Škrabal

Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

IČO  48476684, 	DIČ  CZ6306012031

ČKAIT č. 1301231

2. Základní údaje o stavbě

Původní projektová dokumentace byla zpracována v roce 2009. Postupně došlo 	k realizaci úpravy chodníků podél silnice I/69 s tím, že zůstaly dva nedodělané 	samostatné úseky v prostoru Palackého  náměstí.

Chodník před čokoládovnou v délce cca  48,00 mb

Chodník  před papírnictvím v délce cca  28,00 mb

Stávající chodníky mají povrch z litého asfaltu na betonové desce. Povrch  má po 	materiálové i technické stránce svoji životnost za sebou. Jedná se o staré chodníky, 	mnohdy i 30 let a tato skutečnost se projevila ne jejich technickém stavu. Povrch je 	zničený,  polámaný a  drolí se. . V povrchu jsou rovněž patrné velké nerovnosti jak 	v podélném, tak i příčném směru, což je důsledkem poklesu dílčích částí po 	prováděných inženýrských sítí.

U těchto stávajících chodníků chybí zcela bezbariérové prvky,  které by byly v souladu 	s vyhláškou   	vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj  č. 398/2009Sb., o obecných 	technických 	požadavcích 	zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

3.   Výchozí  podklady a průzkumy

3.a.	dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 	k oznámení záměru

PD k územnímu řízení nebyla zpracována. Jedná o stavební úpravy stávajících 	chodníků  v rozsahu stávajících zpevněných ploch.  Na oba předmětné úseky je 	platné 	stavební povolení.

3.b.	regulační plány, územní plán, případně územně plánovací dokumentace – nebyly 	použity

3.c.	mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

Polohopisné a  výškopisné zaměření stávajícího stavu  převzato ze skladu Jednotné 	digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTMZK)  s aktualizací polohopisného a 	výškopisného zaměření stávajícího stavu,    zapracováním katastrální mapy a 	inženýrských sítí do podkladu  geodetickou firmou GEOTROP, spol. s r.o., Prostřední 	2603, 760 01 Zlín, IČO 27691772

3.d.	dopravní průzkum	- není nutný

3.e.		geotechnický  a hydrogeologický průzkum –nebyl proveden

3.f.		diagnostický průzkum konstrukcí – nebyl proveden

3.g.	hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky ….. – není 	předmětem 	stavby

3.h.	klimatologické údaje – nejsou nutné

3.i.		stavebně historický průzkum stavby, která je kulturní památkou….. – není 	předmětem

Související právní předpisy

- Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.

- Zákon č. 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích v platném znění

- Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb. , kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích v platném znění

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, o obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.

Související normy

- ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích

- ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby

- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

- ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení

- ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací

- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

- ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

#### Související kvalitativní podmínky pozemních komunikací – TKP

- TKP	1 – Všeobecně + příloha č.9

- TKP	2 – Příprava staveniště

- TKP	3 – Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

- TKP	4 – Zemní práce

- TKP	5 – Podkladní vrstvy

- TKP	9 – Kryty z dlažeb

- TKP	10- Obrubníky, chodníky a dopravní plochy

- TKP	13- Vegetační úpravy

- TKP	14- Dopravní značky a dopravní zařízení

4. Stávající inženýrské sítě

V prostoru  stavby a v nejbližším okolí   se nachází podzemní rozvody 	jednotné 	kanalizace, vodovodu, STL plynovodu a zemní kabely sdělovací, veřejného osvětlení 	a silové NN. Stavební práce jsou navrženy v místě stávajících zpevněných ploch a lze 	předpokládat, že inženýrské sítě jsou již ochráněny.

Před zahájením stavebních prací zajistí investor stavby vytyčení zemních vedení  požadavky.

Při souběhu nebo křížení inženýrských sítí je nutno dodržet vzdálenosti dle ČSN 73 6005.

V případě, že nelze dodržet normové vzdálenosti,  budou provedena nezbytná opatření v součinnosti s majetkovými správci příslušných inž. sítí (chráničky, stranové přeložky….). O těchto opatřeních bude rozhodnuto na místě dle konkrétní situace.

Veškeré vnější znaky inženýrských sítí ( vodovodní uzávěry, hydranty, poklopy 	kanalizačních šachet, plynovodní ventily,….) budou stavbou respektovány a před 	položením obrusné vrstvy budou uvedeny do nové nivelety.

5. Technické řešení

Chodníky

Zbývající dva úseky chodníků se  nachází po obou stranách silnice I/69 na  	Palackého náměstí.  Předmětem stavebního objektu jsou následující úseky:

chodník  před provozovnou čokoládovny v délce 48,00 m

chodník před papírnictvím v dl. 28,00 m.

Stávající chodníky mají povrch z litého asfaltu na betonové desce. Po provedených 	stavebních úpravách dojde ke sjednocení povrchu s již realizovanými úseky do  	betonové zámkové dlažby tl. 	60mm.

Šířka chodníku před čokoládovnou je 2,00 m. Šířka chodníku před papírnictvím je 	proměnlivá od 2,50 do 5,00 m. Šířka je dána zpevněnou plochou mezi zděnými 	objekty a silničním obrubníkem.

Šířky chodníků jsou dány stávajícím stavem.

Zemní práce

Zemní práce představují výkopové práce pro konstrukční vrstvy chodníků po 	odstranění vrchní vrstvy litého asfaltu a betonového podkladu .

Přebytečná zemina 	bude odvezena na schválené skládky.

Zemní práce budou dle předpokladu probíhat v zemině tř. těžitelnosti 3.

Technické parametry:

Chodník před čokoládovnou

Šířka předlážděného chodníku je  2,00 m,

Povrchová vrstva chodníků je navržena z betonové zámkové dlažby.  Příčný spád 	chodníků je jednostranný 2% směrem k zapouštěnému obrubníku BO 13-10 ( blíž 	k silnici I/69),  šířka chodníku na vnější straně je ohraničena betonovou obrubou ABO 	13 – 10. Převýšení vzdálenějšího obrubníku od silnice  je 60 mm – tvoří 	přirozenou 	vodící linii

Chodník před papírnictvím

Na straně silnice je stávající silniční obrubník ABO 2 – 15 s převýšením 120 mm.  	Silniční obrubník zůstane zachován, k výměně dojde pouze na místě 	s bezbariérovým nástupem na chodník (v místě nástupu obrubník BO 15/15 	s převýšením do 20 mm) ).

Podél nového obrubníku bude vyměněna obrusná vrstva na vozovce v pruhu šířky 500 	mm. Živice v tul. 50 mm bude odfrézována a položena nová. Stávající okraj živice 	bude zarovnán, a začištěn. Po uložení nové obrusné vrstvy bude styková spára 	proříznuta a vyplněna pružnou asfaltovou zálivkou.

Navržená skladba chodníků:

- betonová zámková dlažba 			60mm

- lože z kamenné drti fr. 4 – 8mm			30mm

- štěrkodrť ŠD 0-63 16mm				150mm

upravená a zhutněná zemní pláň

Odvodnění

Odvodnění chodníků je před čokoládovnou je  zajištěno podélným sklonem a příčným 	spádem 2,0% 	směrem k zapuštěnému obrubníku, přes který srážkové vody přetékají 	do zatravněného pásu, kde zasakují.  Odvodnění chodníku před papírnictvím je řešeno 	na vzdálenosti cca 28,00 m  vyspádováním povrchu do úžlabí z dvojřádku žulových 	kostek. Úžlabí je ukončeno 	liniovým žlabem š. 100 mm (litinový rošt pro tř. zatížení 	B 125 kN) dl. 1,00 m. který je napojen do stávající šachty potrubím z PVC DN 100 	mm.    Stavebními úpravami chodníku nedochází ke změně stávajícího odvodňovacího 	systému, kdy vody z chodníků stékají na vozovky a následně jsou svedeny do 	stávajících dešťových vpustí. Stavbou nedochází  	k nárůstu výměr zpevněných 	ploch 	a tudíž ani ke zvýšení požadavků na kanalizační síť.

Terénní a sadové úpravy

Terén v pruhu šířky cca 500 mm za nově osazenými chodníkovými  obrubníky (v 	úseku před čokoládovnou) bude vysvahován, porovnán a  ohumusován 	vhodnou 	zeminou na tl. 15 cm – dovezena z vhodného zemníku v katastru města Vizovice – 	předpokládaná vzdálenost do 5 km)

Konečné terénní úpravy budou probíhat na výměře cca 48m2

Dopravní značení

Úpravy chodníků nemají dopad na SDZ ani VDZ.

Vytyčení stavby

Polohy chodníků jsou  stabilizovány stávajícím stavem.

Výškový systém – Balt po vyrovnání

6. 	Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a

orientace

Chodníky budou řešeny v souladu s vyhláškou  Ministerstva pro místní rozvoj  č. 	398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 	užívání staveb.

-	přirozenou vodící linii v celém řešeném úseku tvoří na vzdálenější straně od 		silnice 	vyvýšený záhonový obrubník výšky 60 mm a  zděné objekty

-	v místě stavebně upravených nástupů na chodník   je  navrženo 	snížení 		obrubníků na 	převýšení 20 mm nad obrusnou vrstvu vozovky. Podél 			sníženého obrubníku je  navržena  pro nevidomé úprava v reliéfní dlažbě 			v červené 	barvě ( varovný pás 	š. 400 mm).

- maximální podélný sklon v místě nástupů na chodník  8,3% (1:12)

- příčný spád chodníků max. 2,%

-	v místě stavebně upraveného místa pro přecházení (přes ulici Štěpskou)   není 		navržen odsazený signální pás, úprava je v souladu s ČSN 		736110 Z1, 		čl. 10.1.3.1.14, dané místo pro přecházení není z hlediska 	provozního a 			stavebního pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 	bezpečné – 		místo pro přecházení se nachází na rohu budovy a místo není zcela přehledné

-	v místech se sníženým silničním obrubníkem ( do výšky 80 mm) bude podél 		silničního 	obrubníku umístěn varovný pás z reliéfní dlažby  š. 400 mm

-	reliéfní dlažba bude  v kontrastní barvě vzhledem k ostatní dlažbě

- materiál použitý pro hmatové úpravy ( varovné pásy, signální pásy a umělá 		vodící linie) ) nesmí být na komunikacích použity k jiným účelům. 			Hmatové prvky musí být vždy hmatově a 	vizuálně kontrastní vůči svému 		okolí. Požadavky na materiál pro 	hmatové prvky řeší 	nařízení vlády NV 		č. 163/2002 Sb. a technické návody 	TZÚS 12.03.04 až 06.

- podél přirozené vodící linie  bude zachován průchozí prostor o 	minimální 		šířce 900 mm s příčným sklonem do 2,0%.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví

Při realizaci výstavby a provádění souvisejících činností s touto výstavbou je 	nezbytné dodržovat platné předpisy a normy včetně bezpečnostních předpisů, Při 	provádění stavebních prací, dále prací se stavbou souvisejících, dopravě dílců a 	ostatního materiálu, činnosti při zvedacích mechanismech je nezbytné dodržovat 	předpisy a ustanovení dle závazných předpisů: 591/2006 - Nařízení vlády o 	bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 	staveništi. Nutno zajistit ochranná značení a hrazení, zamezit přístup 	nepovolaným osobám a zvláště dětem. Osoby obsluhující zvedací mechanizmus a 	pracovníci musí mít platný vazačský průkaz a být řádně proškolení pro 	odpovídající činnost.

Před zahájením výkopových prací zajistí investor vytýčení tras všech podzemních 	vedení, aby nedošlo během provádění výkopových prací k jejich poškození. O 	vytýčení je třeba provést záznam do stavebního deníku.

Veškeré výkopové práce prováděné v blízkosti stávajících inženýrských sítí, 	kabelů, je nutné provádět ručně. Při provádění mohou nastat okolnosti, se 	kterými projekt neuvažoval. Případné změny je nutno řešit přímo na stavbě za 	účasti projektanta, dodavatele, investora a zaznačit změny do stavebního deníku.

8.  Nakládání s odpady

Při realizaci stavby  vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu 	s kategorizací a katalogů ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.  a vyhl. MŽP 	č. 93/2016 Sb. , o katalogu odpadů .

Katalog   č.                         druh  odpadu                             kategorie  odpadu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

170503			Únik  ropných látek			N

(Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky)

170101			Beton                                       	O

170301                  		Asfalt s dehtem                        	N

170504                     		Zemina  a   kameny                    	O

Kategorizace odpadů bude upřesněna na místě samém až po zahájení stavebních prací 	a na základě uskutečněných laboratorních zkoušek.

Generální  dodavatel zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. S odpady, 	vznikajícími při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 	185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami – zvláště vyhl. MŽP č. 93/2016 	Sb., o katalogu odpadů.  Odpady budou druhotně 	využity,  recyklovány 	nebo předány oprávněné osobě podle § 12 odst.3 zákona č.185/2001Sb.,o odpadech, 	ve znění pozdějších předpisů

Dodavatel musí zajistit  kontrolu práce a údržby stavebních  mechanismu s tím, že 	pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy je nutné kontaminovanou zeminu ihned 	vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nepropustných ploch je 	možno provést dekontaminaci vapexem.  U stacionárních strojů bude osazena vana pro 	záchyt unikajících olejů.

Je vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky 	stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů 	likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti tak, jak je výše uvedeno. Při kolaudaci 	stavby  předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.

Odpady z realizace stavby budou tříděny dle jednotlivých druhů v průběhu provádění 	stavebních prací, odpady budou přednostně  předány k využití.

Vytěžené zeminy a dále nepoužitelný materiál budou odvezeny na úředně řízenou 	skládku.

Dále využitelné materiály ( betonová dlažba, obrubníky) budou  	investorem (Město 	Vizovice)  recyklovány  k dalšímu využití na stavbách – 	zpevnění místních 	komunikací, podsypné vrstvy do chodníků…… odvoz do 2 km bez poplatku.

Přebytečná zemina z výkopů  a dále nevyužitelné zahliněné materiály ze stávajících 	konstrukcí  budou odvezeny na úředně povolenou skládku.

Želechovice nad Dřevnicí

září 2017

Ing. Jiří Škrabal

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK NA STAVBĚ

Výkon prohlídek na stavbě:

- Předání staveniště

- Prohlídka úpravy pláně pod  chodníky , výškové řešení – založení obrubníků

- Předání staveniště a kolaudace

Želechovice nad Dřevnicí

září 2017

Ing. Jiří Škrabal