PŘÍLOHA č. 1 SoD

Další technické  podmínky na opravu kanalizace:

„Oprava kanalizací bezvýkopovou technologií v Kunovicích, stoka BI-8, Š 26 – Š 678, stoka BI-8a, Š 675 – Š 685 a stoka BI-8a-1, 3 679 -Š 684  UV-liner metodou  „

Stoka BI – 8 :

Šachta 26 ( soutoková) :

Šachta má půdorys 1000 mm a hloubku 2,38 m.

Popis požadavků:  - očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

- oprava dna a doplnění chybějícího dna – kynety

- zapravení 2 ks přesazených přípojek v šachtě

- výměna a doplnění nových 6 ks stupadel

Úsek mezi Š 26 – Š 674 :

Délka :  51,77 m

Profil :  DN 400 mm

Popis práce : -     čerpání odpadní vody

- propojení kanalizační přípojky DN 150 a DN 200 mm

Šachta 674 ( průběžná) :

Šachta má půdorys 1000  mm a hloubku 1,98 m

Popis požadavků:   očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

- oprava dna a doplnění chybějícího dna – kynety

- zapravení 1 ks přesazených přípojek v šachtě

- výměna a doplnění nových 5 ks stupadel

Úsek mezi Š 674 – Š 675 :

Délka :  44,52 m

Profil :  DN 400 mm

Popis práce : -     čerpání odpadní vody

-      propojení kanal. přípojky  DN 150 – 1 ks

Šachta 675 ( průběžná) :

Šachta má půdorys 1000 mm a hloubku 1,62 m

Popis požadavků:

- očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

- zapravení přesazených přípojek v šachtě 1ks

- oprava dna a doplnění chybějícího dna – kynety

- výměna a doplnění nových 4 ks stupadel

Úsek mezi Š 675 – Š 676 :

Délka :  55,22 m

Profil :  DN 400 mm

Popis práce : -     čerpání odpadní vody

-     propojení kanal.  přípojky   DN 200 – 1 ks

Šachta 676 ( průběžná) :

Šachta má půdorys 1000 mm a hloubku 1,52 m.

Popis požadavků:  očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

- zapravení přesazených přípojek v šachtě 3ks

- oprava dna a doplnění chybějícího dna – kynety

- výměna a doplnění nových 4 ks stupadel

Úsek mezi Š 676 – Š 677 :

Délka :  32,02 m

Profil :  DN 400 mm

Popis práce : -     čerpání odpadní vody

-      propojení kanal.  přípojky  DN 200 – 1 ks

Šachta 677 ( průběžná) :

Šachta má půdorys 1000 mm a hloubku 1,76 m.

Popis požadavků:  - očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

- zapravení přesazených přípojek v šachtě 3ks

- oprava dna a doplnění chybějícího dna – kynety

- výměna a doplnění nových 7 ks stupadel

Úsek mezi Š 677 – Š 678 :

Délka :  33,13 m

Profil :  DN  400 mm

Popis práce : -     čerpání odpadní vody

- propojení kanal.  přípojky  DN 120 – 2 ks, DN 150 – 1 ks

Šachta 678 ( průběžná) :

Šachta má půdorys 1000 mm a hloubku 1,74 m

Popis požadavků- očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

- zapravení přesazených přípojek v šachtě 4ks

- oprava dna a doplnění chybějícího dna – kynety

- výměna a doplnění nových 4 ks stupadel

Stoka BI-8a :

Šachta 675 ( průběžná) :

Šachta má půdorys 1000 mm a hloubku 1,62 m

Popis požadavků:

-	oprava šachty bude provedena při opravě stoky BI-8

Úsek mezi Š 675 – Š 679 :

Délka : 25,55 m

Profil : DN 400 mm

Popis práce:   - čerpání odpadní vody

Šachta 679( průběžná) :

Šachta má půdorys 1000 mm a hloubku 1,89 m

Popis požadavků:

- očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

- oprava dna a doplnění chybějícího dna – kynety

- výměna a doplnění nových 5 ks stupadel

- zapravení přesazených přípojek v šachtě 2 ks

- výměna nevhodného podložení rámu vyrovnávacími prstenci

- výměna poklopu s rámem tř.D

Úsek mezi Š 679 – Š 680 :

Délka : 12,48 m

Profil : DN 300 mm

Popis práce:   - čerpání odpadní vody

Šachta 680 ( průběžná) :

Šachta má půdorys 1000 mm a hloubku 1,85 m.

Popis požadavků:  - očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

- oprava dna a doplnění chybějícího dna – kynety

- výměna a doplnění nových 5 ks stupadel

- zapravení přesazených přípojek v šachtě 2 ks

- výměna nevhodného podložení rámu vyrovnávacími prstenci

- výměna poklopu s rámem tř.D

Úsek mezi Š 680 – Š 685 :

Délka :  58,07 m

Profil :  DN  300 mm

Popis práce : -     čerpání odpadní vody

- propojení kanal. přípojky DN 150 – 2 ks, DN 200 - 2 ks

Šachta 685( koncová) :

Šachta má půdorys 1000 mm a hloubku 1,75 m

Popis požadavků:   očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

- oprava dna a doplnění chybějícího dna – kynety

- výměna a doplnění nových 4 ks stupadel

- zapravení přesazených přípojek v šachtě 3 ks

Stoka BI-8a -1:

Šachta 679 ( průběžná) :

Šachta má půdorys DN 1000mm  a hloubku 2,76 m

Popis požadavků:   oprava šachty je popsána na stoce BI-8a

Úsek mezi Š 679 – Š684

Délka : 17,15 m

Profil DN 400 mm

Popis práce : - čerpání odpadní vody

Šachta 684 ( koncová) :

Šachta má půdorys DN 1000 mm a hloubku 1,82 m

Popis požadavků:

- očištění povrchu stěn a dna šachty tlakovou vodou

- vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

- oprava dna a doplnění chybějícího dna – kynety

- výměna a doplnění nových 5 ks stupadel