TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

veřejná zakázka č. 121031 „PRACOVNÍ VOZÍK BATERIOVÝ -  2 KS“:

(výrobce, typ, druh stroje)……………………………………………………………………………………………….

| Požadovaná technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky | Stroj požadovanou technickou specifikaci SPLŇUJE/NESPLŇUJE | Uveďte skutečnou hodnotu technického parametru |
| --- | --- | --- |
| Stroj bude poháněn elektromotorem |  |  |
| Výkon elektromotoru bude min. 2,2 kW |  |  |
| Provozní napětí bude 48 V |  |  |
| Počet baterií pro pohon bude min. 6 ks |  |  |
| Kapacita baterie (48V) bude min. 170/C20 Ah |  |  |
| Stroj bude opatřen vestavěnou nabíječkou. |  |  |
| Minimální počet míst k sezení bude pro 2 osoby. |  |  |
| Nosnost korby bude min. 180 kg |  |  |
| Celková nosnost stroje min. 360 kg |  |  |
| Počet náprav 2 |  |  |
| Maximální rychlost bude min. 24 km/h |  |  |
| Bude obsahovat pneumatiky s travním dezénem |  |  |
| Materiál rámu a korby bude z oceli |  |  |
| Korba bude o rozměru min. 120 x 80 cm s možností vyklápění a ložné plochy 9600 cm2 |  |  |
| Stroj bude obsahovat ochrannou střechu a čelní sklopné plexisklo, přední světla |  |  |
| Stroj bude obsahovat zadní závěs ISO 50 |  |  |
| Svislé zatížení tažného zařízení bude min. 40 kg |  |  |
| Povolená hmotnost přípojného vozidla bude min. 300 kg |  |  |
| Vnější stopový poloměr otáčení bude max. 2,9 m |  |  |
| Barva kapoty bude zelená Ral 6005 |  |  |
| Maximální stáří stroje bude 5 let od data uvedení do provozu |  |  |

V ……………………………………… dne …………………………

__________________________________

[obchodní firma /  jméno  dodavatele]

[jméno a příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za dodavatele]