| Nákladní automobil – automobilový nosič nástaveb |
| --- |
| Název výrobce a typové označení: | … . |
| název/parametr | Požadovaná hodnota: | Nabídka uchazeče: ANO/ NE |
| Podvozek |
| Užitečná hmotnost podvozku | min. 6 000 kg | min. ………..… kg |
| Celková maximální hmotnost vozidla | min. 12 100 kg | min. ………..… kg |
| Pohon kol 4 x 4 | ANO | ANO/NE* |
| Rozvor | max. 360 cm | max. ………..… cm |
| Protiabrazivní nástřik | ANO | ANO/NE* |
| Ochranný štít chladiče a olejové vany | ANO | ANO/NE* |
| Sklopný zadní nárazník | ANO | ANO/NE* |
| Dvě plastové schránky na nářadí umístěné za kabinou | každá min. 70 lt | každá min. …..… lt |
| Motor |
| Výkon motoru | min. 180 kW | min. ………..… kW |
| Emisní norma | min. EURO 6 | ………..… |
| Motorová odlehčovací brzda | ANO | ANO/NE* |
| Filtr vzduch. za nápravou | ANO | ANO/NE* |
| Sání vzduchu se snorchlem | ANO | ANO/NE* |
| Převodovka |
| Převodovka manuální, plně synchronizovaná, min. 6 st. + dvourychlostní dělící převodovka | ANO | ANO/NE* |
| Uzávěrky diferenciálu (uzávěrka mezinápravová, uzávěrka zadní nápravy, uzávěrka přední nápravy) | ANO | ANO/NE* |
| Vývod pro PTO | ANO | ANO/NE* |
| Přední náprava, odpružení |
| Přední náprava hnaná | ANO | ANO/NE* |
| Listová pera | ANO | ANO/NE* |
| Stabilizátor nápravy | ANO | ANO/NE* |
| Kola R 20, ocelové disky, pneu OFF-ROAD | ANO | ANO/NE* |
| Zadní náprava, odpružení |
| Zadní náprava hnaná | ANO | ANO/NE* |
| Listová pera | ANO | ANO/NE* |
| Uzávěrka diferenciálu | ANO | ANO/NE* |
| Stabilizátor nápravy | ANO | ANO/NE* |
| Kola jednomontáž R 20, ocelové disky, pneu OFF-ROAD | ANO | ANO/NE* |
| Řízení |
| Strana provozu vpravo, volant vlevo | ANO | ANO/NE* |
| Hydraulické | ANO | ANO/NE* |
| Volant výškově a sklonově stavitelný | ANO | ANO/NE* |
| Brzdová soustava |
| ABS | ANO | ANO/NE* |
| Bubnové brzdy na přední a zadní nápravě | ANO | ANO/NE* |
| Kabina řidiče |
| Denní kabina | ANO | ANO/NE* |
| Pro barevnou úpravu je použita červená barva RAL 3020 a bílý vodorovný pruh RAL 9003 je umístěn po obou stranách kabiny v celé její délce o šířce 200 - 350 mm | ANO | ANO/NE* |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | ANO | ANO/NE* |
| Kabina třímístná, hydraulicky sklopná | ANO | ANO/NE* |
| Kabina vybavena monitorem zadní parkovací a couvací kamery | ANO | ANO/NE* |
| Bezpečnostní pásy sedadel | ANO | ANO/NE* |
| Zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná | ANO | ANO/NE* |
| Odpružené sedadlo řidiče | ANO | ANO/NE* |
| Tempomat | ANO | ANO/NE* |
| Klimatizace | ANO | ANO/NE* |
| Rádio Bluetooth DAB | ANO | ANO/NE* |
| Ovládaní oken dveří elektricky pro řidiče a spolujezdce | ANO | ANO/NE* |
| Madla pro nástup a výstup na obou stranách kabiny | ANO | ANO/NE* |
| Gumové koberce | ANO | ANO/NE* |
| Vybavena analogovou radiostanicí a příslušnou střešní anténou (pro montáž dodá zadavatel) | ANO | ANO/NE* |
| LED denní světla | ANO | ANO/NE* |
| Determální zabarvená skla | ANO | ANO/NE* |
| Osvětlení |
| Hlavní světlomety včetně ochranné mřížky | ANO | ANO/NE* |
| 2 pracovní světla na střeše vozidla zadní – ovládání z kabiny | ANO | ANO/NE* |
| Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) zapsaná do TP vozidla, typu LED, je v kombinaci modročervené a oranžové barvy doplněné zvukovým výstražným zařízením, je umístěno na střeše kabiny. Světelná část ZVZ je sdružena do rampy velikosti nejméně 3/5 šířky vozidla. ZVZ umožňuje přepínání mezi jednotlivými barvami (modročervené nebo oranžové) u všech světel umístěných na kabině. Přední i zadní část je dále vybavena čtyřmi zábleskovými LED světly (1x modré, 1x červené v kombinaci 2x oranžové barvy). Tato doplňková světla lze v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem z místa řidiče a aktivují se automaticky pří opětovném zapnutí ZVZ. Ovládání všech funkcí ZVZ je integrované do originálních ovládacích prvků vozidla. Přepínání tónů je možné i s ovládáním houkačky vozidla | ANO | ANO/NE* |
| Elektrická soustava |
| Mechanický odpojovač baterií | ANO | ANO/NE* |
| Akustická výstraha při zařazeném zpětném chodu vozidla | ANO | ANO/NE* |
| Alternátor min. 70A | ANO | ANO/NE* |
| Převodník napětí 24-12V/ 10,5A | ANO | ANO/NE* |
| V prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do vozu vybavena zásuvkou 230 V pro dobíjení akumulátorových baterií sdruženou s přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu typem Rettbox 230 V. | ANO | ANO/NE* |
| Ostatní |
| V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „Chyňava“. | ANO | ANO/NE* |
| Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm | ANO | ANO/NE* |
| Zástěrky vpředu | ANO | ANO/NE* |
| Lékárnička | ANO | ANO/NE* |
| Výstražný trojúhelník | ANO | ANO/NE* |
| Hydraulický zvedák | ANO | ANO/NE* |
| Zakládací klíny 2 ks | ANO | ANO/NE* |
| Hasicí přístroj | ANO | ANO/NE* |
| CoC WVTA | ANO | ANO/NE* |
| Zadní nouzový tažný hák S ČEPEM | ANO | ANO/NE* |
| Přední nouzový tažný hák S ČEPEM | ANO | ANO/NE* |
| Náhradní kolo | ANO | ANO/NE* |
| Plastová nádrž na palivo | min. 100 lt | min. ………..… lt. |
| Nádrž AdBlue vyhřívaná | min. 30 lt | min. ………..… lt. |
| Hákový nosič kontejnerů |
| Název výrobce a typové označení: | … . |
| název/parametr | Požadovaná hodnota: | Nabídka uchazeče: ANO/ NE |
| Kapacita zdvihu | min. 7000 kg | min. ………..… kg |
| Délka kontejnerů | min. 3200 mm max. 4 500mm | min. ………..… mm max. ………..… mm |
| Nakládací a sklápěcí rameno je osazeno výsuvným teleskopickým hákem s hydraulickým výsuvem háku pro montáž na vysoké podvozky 4x4 | ANO | ANO/NE* |
| Uložení teleskopu je bezúdržbové a celoživotní | ANO | ANO/NE* |
| Výška háku na střed oka kontejneru se zajišťovací gravitační západkou | 1000 mm | ………..… mm |
| Ovládání mechanismu pneu ovladačem z kabiny, včetně blokování funkcí proti nepovoleným manipulacím – posunu teleskopu zajištěného a sklápěného kontejneru. Vnější nouzové ovládání na rozvaděči. | ANO | ANO/NE* |
| Hydraulické zajištění kontejneru vnitřní/vnější přestavitelné s ovladačem a signalizací v kabině | ANO | ANO/NE* |
| Hydraulické čerpadlo pístkové pro pohon nástavby o výkonu | min. 60 lt/min. | min. …… lt/min. |
| Hydraulická nádrž | min. 82 lt | min. …… lt |
| Posuv kontejneru na zadních 2 párech pojezdových válečků pro plynulý pohyb bez rázů | ANO | ANO/NE* |
| Posuv kontejneru s vnější roztečí podélníků 1060 mm | ANO | ANO/NE* |
| Hydraulická nádrž | min. 82 lt | min. …… lt |
| Montáž na vozidlo | ANO | ANO/NE* |
| Zápis nástavby do TP – individuální dostavba | ANO | ANO/NE* |
| Hydraulické vývody pro další jedno zařízení na háku | ANO | ANO/NE* |
| Sedmipólová zásuvka na háku | ANO | ANO/NE* |
| Hmotnost mechanismu vč. náplní | max. 850 kg | max. ………..… kg |

Pozn.  ….  – nutno vyplnit,         * nehodící se škrtněte

v …………………………   dne ………………………..

| Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče a razítko účastníka: | ........................................ | Razítko |
| --- | --- | --- |
| Titul, jméno, příjmení: |  |
| Funkce |  |