Příloha č.2: Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Kardiotokografy s telemetrickým systémem sond (2 ks) |
| Kardiotokograf (KTG) |
| Neinvazivní kontinuální měření srdeční frekvence plodů, děložní aktivity rodičky a životních funkcí rodičky (MEKG, MSPO2, NIBP, pulsní frekvence) integrované v jednom zařízení pro použití v antepartální, intrapartální a postpartální fázi | ANO/NE |  |  |
| 1x TOCO, 2x Ultrazvukové sondy pro snímání dvojčat | ANO/NE |  |  |
| Obrazovka velikosti minimálně 6’’ s dotekovým ovládáním (touchscreen) | Min. 6’’ |  |  |
| Ovládání pomocí dotykové obrazovky nebo pomocí rotačního enkodéru nebo obou těchto ovládacích prvků | ANO/NE |  |  |
| Možnost budoucího rozšíření o modul přímého měření EKG plodu skalpovými elektrodami a nitroděložních stahů | ANO/NE |  |  |
| SW v českém jazyce pro rychlou orientaci v ovládání přístroje | ANO/NE |  |  |
| Analýza KTG záznamu | ANO/NE |  |  |
| Možnost vkládání poznámek do záznamu: Poznámka bude do záznamu zanesena ve formě 1, značky (pouze) 2, značky s předefinovanou poznámkou, kterou si uživatelé mohou vybrat z „vyskakovací“ nabídky. Obsah předdefinovaných poznámek bude mít možnost uživatel upravovat. Poznámky jsou pro účely označení podaných léků, označení změny stavu plodu, označení změny stavu rodičky atd. | ANO/NE |  |  |
| Zabudovaný termo zapisovač pro tisk nasnímaných dat | ANO/NE |  |  |
| Digitální zobrazení aktuální tepové frekvence | ANO/NE |  |  |
| Manuální (tlačítko) i automatická (z US sondy) detekce pohybu plodů | ANO/NE |  |  |

| Sondy US i TOCO voděodolné. | ANO/NE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrovaná paměť v přístroji na ukládání natočených záznamů minimálně 7 hodin záznamů | min.7 hod. |  |  |
| Funkce pro upozornění uživatele, při monitoraci dvojčat, na snímání jednoho plodu oběma ultrazvukovýma sondama (překrývání signálu) | ANO/NE |  |  |
| Verifikace kanálů mezi plody a mezi matkou a plody | ANO/NE |  |  |
| Možnost uživatelské editace alarmových mezí u měřených parametrů životních funkcí | ANO/NE |  |  |
| Telemetrie ke kardiotokografu (KTG) |
| Kontinuální real-time záznam z KTG telemetrických sond na KTG monitor, pro možnost aktuálního nahlížení měřených parametrů telemetrickými sondami a monitorem | ANO/NE |  |  |
| Monitorace dvojčat (2ks Ultrazvukové sondy a 1ks Toco sonda) | ANO/NE |  |  |
| Provoz telemetrických sond min. 8 hod. z plně nabitých baterií sond | Min. 8 hod. |  |  |
| Snímání MEKG (2 svodové) z telemetrických sond nebo snímání tepové frekvence přímo z telemetrických sond, pro hlídání překrývání signálů Fetální tepové frekvence a Mateřské tepové frekvence | ANO/NE |  |  |
| Pojízdná konstrukce na kolečkách pro převážení kardiotokografu a telemetrie. | ANO/NE |  |  |