ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ČÁST 1

„Bytové domy č. p. 44 – 48,

Erpužice – projekt energetických úspor“

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek pro účely zadání veřejné zakázky na stavební práce dle § 53 ve zjednodušeném podlimitním řízení   dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

Předmětem části 1 veřejné zakázky je zejména, nikoli však výlučně:

A)	- zateplení obvodových stěn;

- zateplení stropu pod půdou;

- výměna oken v bytech a schodišťové chodbě v č.p. 44;

- výměna oken v technickém zázemí;

- výměna hlavních a vedlejších vchodových dveří;

- osazení nových dveří mezi zádveří a vstupní chodbu;

- výměna střešní krytiny;

- nový hromosvod.

Stavební práce budou realizovány u pěti bytových domů č.p. 44-48 v Erpužicích, které jsou postaveny na pozemcích st. p. č. 54 – 58, k. ú. a obec Erpužice, okolo bytových domů         je pozemek parc. č. 291/2, k. ú. a obec Erpužice.  Jedná se o shodné bytové domy postavené v konstrukčním systému T 01B. Bytové domy jsou třípodlažní, kapacita každého z nich je 7 bytů a technické zázemí, tj. celkem 35 bytů. Vše je ve vlastnictví investora.

Navrhovanými stavebními úpravami se nemění využití budov. V řešeném území                  se nenachází žádná zástavba a vzrostlá zeleň, který by bránila stavebním pracím.

Podrobně je předmět této části veřejné zakázky včetně požadavků na technické parametry zateplovacího systému, střešní krytiny atd. vymezen v projektové dokumentaci, který tvoří přílohu č. 1 zadávacích podmínek pro část 1. veřejné zakázky.

B)	stavební část kotelny - přístavba nové kotelny, která je navržena jako přístavba k severnímu štítu bytového domu č.p. 45, určené pro tyto bytové domy

Rozpočty k části 1 veřejné zakázky:

- St0060112017 – Kotelna a ústřední vytápění pro BD č.p. 44-48, Erpužice (zadání)

- St007011207 – Bytové domy č.p. 44-48, Erpužice – projekt energetických úspor (zadání)

- VÝKAZ VÝMĚR_ELEKTRO S2.BD

- VÝKAZ VÝMĚR_ELEKTROINSTALACE_44

- VÝKAZ VÝMĚR_ELEKTROINSTALACE_45

- VÝKAZ VÝMĚR_ELEKTROINSTALACE_46

- VÝKAZ VÝMĚR_ELEKTROINSTALACE_47

- VÝKAZ VÝMĚR_ELEKTROINSTALACE_48

- VÝKAZ VÝMĚR_ELEKTROS1. Kotelna

V případě, že zadavatel získá další informace potřebné pro zpracování nabídky, poskytne je neprodleně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

2.	ZADAVATEL A VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

2. 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Bytové domy č. p. 44 – 48, Erpužice – projekt energetických úspor

2. 2. INFORMACE O ZADAVATELI

ZADAVATEL:

Název: 		Obec Erpužice

IČ: 			00259811

Sídlo: 			Erpužice 1, 349 01 Stříbro

Zastoupen:		Václavem Uhlířem, starostou obce

Kontaktní osoby:	Václav Uhlíř

Telefon:  		374 696 147, 724 182 541

E-mail:  		obecerpuzice@centrum.cz

Profil zadavatele:	http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/f9f68d2e-4173-423e-a356-262eb0b11614

2. 3. OBSAH A SOUČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace se skládá z následujících částí:

a/ Zadávací dokumentace;

b/ příloha č. 1 Projektová dokumentace (k dispozici na CD);

c/ příloha č. 2 Krycí list nabídky;

d/ příloha č. 3 Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo.

Zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/f9f68d2e-4173-423e-a356-262eb0b11614

s výjimkou přílohy projektové dokumentace, která je vzhledem k rozsahu na CD nosiči, který je k dispozici na vyžádání v sídle u zadavatele veřejné zakázky. CD nosič je poskytován bezplatně, po předchozí domluvě.

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE

3. 1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem části 1 veřejné zakázky je zejména, nikoli však výlučně:

A)	- zateplení obvodových stěn;

- zateplení stropu pod půdou;

- výměna oken v bytech a schodišťové chodbě v č.p. 44;

- výměna oken v technickém zázemí;

- výměna hlavních a vedlejších vchodových dveří;

- osazení nových dveří mezi zádveří a vstupní chodbu;

- výměna střešní krytiny;

- nový hromosvod.

Stavební práce budou realizovány u pěti bytových domů č.p. 44-48 v Erpužicích, které jsou postaveny na pozemcích st. p. č. 54 – 58, k. ú. a obec Erpužice, okolo bytových domů je pozemek parc. č. 291/2, k. ú. a obec Erpužice.  Jedná se o shodné bytové domy postavené v konstrukčním systému T 01B. Bytové domy jsou třípodlažní, kapacita každého z nich je 7 bytů a technické zázemí, tj. celkem 35 bytů. Vše je ve vlastnictví investora.

Navrhovanými stavebními úpravami se nemění využití budov. V řešeném území                  se nenachází žádná zástavba a vzrostlá zeleň, který by bránila stavebním pracím.

Podrobně je předmět této části veřejné zakázky včetně požadavků na technické parametry zateplovacího systému, střešní krytiny atd. vymezen v projektové dokumentaci, který tvoří přílohu č. 1 zadávacích podmínek pro část 1. veřejné zakázky.

B)	stavební část kotelny - přístavba nové kotelny, která je navržena jako přístavba k severnímu štítu bytového domu č.p. 45, určené pro tyto bytové domy.

Stavební práce						kód CPV:	45000000-7

Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů		kód CPV:	45210000-2

Fasády							kód CPV:	45262521-9

Tepelné izolace						kód CPV:	45321000-3

Podrobný popis předmětu plnění je součástí projektové dokumentace, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace zpracovaná Ing. Pavlínou Štědrou, se sídlem Nerudova 1404,  349 01 Stříbro vypracovaná 10/2017.

3. 2. DALŠÍ PODMÍNKY

Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Případné odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a označení výrobků či obchodních názvů materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení. Jsou-li tedy v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy jedná se pouze          o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

3. 3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE A STANDARDY

Povinností účastníka při poskytování dodávek a služeb s nimi souvisejících je dodržet veškeré technické specifikace, které jsou kromě platných právních předpisů a příslušných norem ČSN definovány v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách.

Materiály a výrobky použité pro zajištění tepelné ochrany budov musí být certifikované podle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů se změnami č.71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 229/2006 Sb., 186/2006 Sb., 481/2008 SB, 490/2009 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky se změnami     č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky   na stavební výrobky označované CE. Výrobce (nebo dodavatel) je přitom povinen doložit jejich návrhové vlastnosti potřebné pro ověření dle ČSN 73 0540-2.

4. DOBA PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ A HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4. 1. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky.

Doba zahájení plnění veřejné zakázky: 		1. červen 2018

Doba plnění veřejné zakázky: nejpozději do 	30. červen 2019

4. 2. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Místem plnění je: obec Erpužice, okres Tachov

4. 3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Celková předpokládaná hodnota 12.750.000,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota každé veřejné zakázky je rovněž cenou maximální a nejvyšší možnou za realizaci předmětu zakázky a nesmí být překročena. Účastník, který předloží nabídku s takovou nabídkovou cenou, která přesahuje celkovou předpokládanou hodnotu zakázky v Kč bez DPH, může být zadavatelem vyloučen z důvodu nesplnění požadavků zadavatele na stanovení nabídkové ceny.

5. KVALIFIKACE

5. 1. OBECNÉ PODMÍNKY KE SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty pro podání nabídky prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí:

a/ splnění základní způsobilosti podle § 74,

b/ splnění profesní způsobilosti podle § 77,

c/ splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 79.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky

Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se rozumí písemné čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o prokázání jeho kvalifikace, a to i prostřednictvím jiné osoby, nahrazující doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami             na formuláři zpřístupněném v informačním systému e-Certis.

V případě změn v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení postupuje účastník dle §88 zákona.

Dodavatel může rovněž splnit kvalifikaci předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s §226 a násl. zákona případně výpisem ze systému certifikovaných dodavatelů v souladu s §233 a následujícími.

5. 2. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Základní způsobilost podle § 74 zákona:

(1)	 Způsobilým není dodavatel, který

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu                 č. 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

(2)	Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, výše uvedenou podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňuje

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

(3)	Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a)	české právnické osoby, musí výše uvedenou podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat osoba uvedené v odstavci (2) a vedoucí pobočky závodu,

b)	zahraniční právnické osoby, musí výše uvedenou podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.

Prokázání základní způsobilosti podle § 75 zákona

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

Způsob prokázání základní způsobilosti v nabídce:

Splnění základní způsobilosti prokazuje dodavatel předložením kopií dokladů dle § 75 zákona nebo čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje základní způsobilost požadovanou zadavatelem.

5. 3. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

Dodavatel musí prokázat splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ, a to předložením následujících dokladů:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

- oprávnění k podnikání v rozsahu pokrývajícím požadované plnění veřejné zakázky, u části 1 minimálně v rozsahu živnostenského oprávnění pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování (či i jiným obdobným oprávněním podnikat, než je shora uvedené, a to v případě, pokud je takové oprávnění svým charakterem ekvivalentní ke splnění předmětu této veřejné zakázky).

5. 4. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Dodavatel prokáže, že v uplynulých 5 letech před zahájením zadávacího řízení řádně zrealizoval min. 3 významné obdobné zakázky, přičemž za řádně  zrealizované se pokládají pouze zcela dokončené zakázky. Za významnou obdobnou zakázku se v tomto případě části 1 považuje stavební zakázka  v minimálním finančním  objemu 5 mil. Kč bez DPH, jejímž předmětem nebo součástí bylo zateplení  objektu. Splnění Tohoto kritéria technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením:

- seznamu obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatelů o jejich řádné realizaci    a dokončení.

Z předložených dokladů (seznamu a osvědčení) musí být zřejmý předmět obdobné zakázky, který musí odpovídat výše uvedené definici obdobné zakázky, její finanční objem, doba i místo plnění a identifikace objednatele včetně telefonického spojení.

- Dodavatel prokáže, že osoba odpovědná za řízení stavby a za kvalitu díla (stavbyvedoucí) splňuje alespoň následující minimální požadavky na odbornou kvalifikaci a praxi: je držitelem osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby         dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a aktivně se účastnila v pozici stavbyvedoucího nebo jeho zástupce při realizaci alespoň 3 obdobných zakázek. Za obdobnou zakázku je v tomto případě považována stavební zakázka v minimálním finančním objemu 3 mil. Kč bez DPH, jejímž předmětem nebo součástí bylo zateplení objektu. Splnění tohoto kritéria technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením:

- Profesního životopisu stavbyvedoucího, který bude vlastnoručně podepsaný, a který bude obsahovat následující údaje:

- jméno a příjmení stavbyvedoucího

- údaje o vzdělání a odborné kvalifikaci

- délku a stručnou charakteristiku odborné praxe,

- popis realizovaných obdobných zakázek včetně vyčíslení jejich finančního                                           objemu a identifikace objednavatele,

- dokladu o autorizaci stavbyvedoucího;

- Dodavatel předloží:

- jmenovitý seznam techniků (nebo členů technických útvarů) podílejících se na provádění montáže vnějšího kontaktního zateplovacího systému stěn včetně provádění povrchové úpravy stěn (omítky),

přičemž minimálně 1 technik  ze seznamu musí zároveň prokázat odbornou způsobilost k provádění příslušných stavebně-montážních prací. Splnění tohoto kritéria technické kvalifikace prokáže dodavatel kromě jmenovitého seznamu techniků předložením:

- osvědčení o proškolení technika/techniků k montáži či instalaci daného systému (výrobku) přímo od výrobce, nebo nějaký jiný obdobný doklad prokazující jeho odbornou způsobilost.

Z předloženého dokladu musí vyplývat, že daný technik byl výrobcem nabízeného systému (výrobku) řádně proškolen k jeho odborné montáži či realizaci, a to v posledních 24 měsících přede dnem podání nabídky.

5. 6. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE U SPOLEČNÉ ÚČASTI VÍCE DODAVATELŮ

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.

5. 7. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM JINÝCH OSOB

Dodavatel může prokázat určitou část kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci                za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona, vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby,           ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

5. 8. POŽADAVEK NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PODDODAVATELŮ

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní způsobilost podle bodu 5. 2. této zadávací dokumentace a profesní způsobilost podle bodu 5. 3. této zadávací dokumentace jeho poddodavatelů.

V případě že účastník neprokáže splnění požadovaných kritérií základní a profesní způsobilosti poddodavatelem, bude zadavatel požadovat jeho nahrazení. V takovém případě musí dodavatel poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty.

Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele, zadavatel může účastníka zadávacího řízení vyloučit.

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Součástí nabídky dodavatele bude návrh smlouvy o dílo, jednostranně podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Nabídka dodavatele musí respektovat zadavatelem stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami definovanými zadavatelem v Příloze č. 3   k této zadávací dokumentaci a dalšími požadavky zadavatele definovanými v této zadávací dokumentaci a které by znevýhodňovalo zadavatele.

Dodavatel je povinen v rámci nabídky předložit návrh smlouvy vypracovaný zadavatelem (Příloha č. 3 k této zadávací dokumentaci). Návrh smlouvy o dílo je závazný, dodavatel pouze doplní požadované údaje, jinak není oprávněn cokoli měnit.

7. NABÍDKOVÁ CENA

Podkladem pro stanovení nabídkové ceny je úplné ocenění soupisu prací a dodávek – položkové rozpočty, které jsou obsaženy v kapitole 1. této zadávací dokumentace. Účastník je povinen ocenit veškeré položky soupisu prací a dodávek. Žádná z položek nesmí být nijak upravována.

Dodavatel je povinen v rámci své nabídky předložit oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „oceněný položkový rozpočet“), a to jak            v písemné podobě, tak elektronické podobě. Dodavatel je povinen dodržet strukturu               a obsahovou náplň Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V celkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci všech stavebních prací a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, nezměnitelná       a nepřekročitelná, ledaže tato zadávací dokumentace stanoví jinak. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám.

Celková nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v Kč, a to v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH.

Celková nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky (Příloha č. 2 k této zadávací dokumentaci) a zejména pak v příslušném návrhu smlouvy (Příloha č. 3         k této zadávací dokumentaci).

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, a to za podmínky uzavření písemného dodatku ke smlouvě.

Případ, kdy nabídka nebude obsahovat nabídkovou cenu v požadovaném členění,                je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách, v takovém případě má zadavatel právo účastníka ze zadávacího řízení vyloučit.

8. HODNOTÍCÍ KRITERIUM A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDKY

8. 1. HODNOTÍCÍ KRITERIUM

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ust. § 114 a §115 zákona podle základního

hodnotícího ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejnižší nabídkové ceny.

| Kritérium hodnocení | Váha kriteria v % |
| --- | --- |
| Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH | 100 % |

8. 2. ZPŮSOB HODNOCENÍ

Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 100 %.

Výše nabídkové ceny musí obsahovat veškeré náklady a zisk účastníka, nutné k řádné realizaci díla a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. Musí být uvedena celková cena       za předmět plnění bez DPH a sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).

Zadavatel považuje za nejvýhodnější takovou nabídku, která bude mít nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH. Nabídky budou takto seřazeny od nejvýhodnější po nejméně výhodnou nabídku, tedy od nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH po nejvyšší.

9. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Účastník je povinen podrobně prostudovat zadávací dokumentaci včetně všech jejich příloh a ve lhůtě stanovené zákonem pro vysvětlení zadávací dokumentace si vyjasnit                  se zadavatelem případné nejasnosti v zadávacích podmínkách.

Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzávěrách označením obchodní firmy/názvu dodavatele. Na obálce bude uvedena adresa zadavatele i dodavatele.

Obálka musí být označena nápisem:

„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“

„Bytové domy č. p. 44 – 48, Erpužice – projekt energetických úspor“

„Kotelna a ústřední vytápění pro bytové domy č. p. 44 – 48, Erpužice“

Dodavatel je oprávněn předložit pouze jedinou nabídku k veřejné zakázce. Zadavatel nepřipouští předložení více variant v rámci nabídky – nabídka obsahující více variant bude zadavatelem vyloučena ze zadávacího řízení.

Zadavatel požaduje v souladu s § 105 zákona předložit v nabídce seznam poddodavatelů a uvést, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně      s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Nabídka musí být zpracována a podána v českém jazyce.

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele, zejména: obchodní firma, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka, kontaktní adresa pro písemný styk mezi dodavatelem a zadavatelem.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem       či za účastníka, případně musí být přiložena plná moc osoby oprávněné nabídku podepsat    v originále nebo ověřené kopii.

Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou a navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Nabídky budou řádně čitelné, bez škrtu a přepisů.

Účastník předloží nabídku v originále a v jedné kopii v písemné podobě.

Pokud podává nabídku více účastníků společně (společná nabídka), uvedou v nabídce také osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

Majetková struktura

Zadavatel je povinen požadovat od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou,      aby jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil:

a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona             o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

10. LHŮTY

10. 1. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůta dle § 40 zákona, je lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta činí 4 měsíce.

10. 2. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídky se podávají nejpozději do 12. března 2018 do 11.00 hodin.

Nabídky je možné odevzdat osobně na adrese – budova mateřské školy, č. p. 21, společenská místnost v obci Erpužice nebo prostřednictvím poštovních služeb na adresu sídla zadavatele a sice Erpužice č. p. 1, 349 01 Erpužice v pracovní dny v úřední době, poslední den lhůty pro podání nabídek lze nabídky odevzdat do 11.00 hodin. Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky. Nabídky je nutné v uvedeném termínu zadavateli doručit, nestačí tedy pouhé podání nabídky k přepravě.

10. 3. DATUM A ČAS OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek se uskuteční po uplynutí lhůty pro podání nabídek na adrese budova mateřské školy, č. p. 21, společenská místnost v obci Erpužice  ve 13.00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit nejvýše 2 zástupci za každého účastníka (v případě jiných osob než statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu je třeba předložit jejich pověření – plnou moc).

10. 4. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Organizovaná prohlídka místa plnění se nekoná, místo plnění ke volně přístupné.

11. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Účastníkům zadávacího řízení je doporučeno podrobně prostudovat zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh a ve lhůtě pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám si vyjasnit se zadavatelem případné nejasnosti v zadávacích podmínkách.

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání žádostí nabídek.

Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádostí nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, přesto vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu 4 pracovních dnů.

Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti               o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl           i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být písemná a musí být doručena              na adresu zadavatele.

12. ZÁVĚR

Zadavatel si v souladu s §53 odst. 5 zákona vyhrazuje právo uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté účastníka u třetích osob          a účastníci jsou mu povinni v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Dodavatel je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení mu nevzniká právo na jakoukoliv úhradu výdajů spojených s touto účastí.

Vybraný účastník bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,      o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace je:

a/ příloha č. 1 projektová dokumentace včetně rozpočtů (výkazů výměr);

b/ příloha č. 2 krycí list nabídky;

c/ příloha č. 3 obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo.

v Erpužicích dne 14. 2. 2018

…………………………………………………..							      Václav Uhlíř, starosta obce