TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

k podlimitní veřejné zakázce č. 121026:

Sekačka s šíří záběru 150 cm

(výrobce, typ, druh stroje) ……………………………………………………………………………………………….

| Požadovaná technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky | Stroj požadovanou technickou specifikaci SPLŇUJE/NESPLŇUJE | Uveďte skutečnou hodnotu technického parametru |
| --- | --- | --- |
| čtyřkolová sekačka s jednou odpruženou, nastavitelnou sedačkou pro řidiče a s výbavou způsobilou pro provoz na pozemních komunikacích |  | X |
| pohon kol přední nápravy s uzávěrkou diferenciálu |  | X |
| řízená zadní náprava |  | X |
| kapalinou chlazený vznětový motor o výkonu min. 26 kW dle normy ISO 3046,2534 |  |  |
| hydrostaticky ovládaný pojezd regulovaný pedálem |  | X |
| hydrostatické řízení ovládané volantem |  | X |
| minimálně rozsah plynule regulovatelné rychlosti při jízdě vpřed 0 – 18 km/hod. |  |  |
| palivová nádrž o objemu min. 35 l |  |  |
| výstražné světlo oranžové barvy (maják) |  | X |
| zásobník na posečenou trávu o objemu minimálně 1300 l |  |  |
| plnění zásobníku s pomocí přímého vedení umístěného uvnitř stroje – vedení posečené trávy nesmí přesahovat pracovní, resp. průjezdní šířku stroje |  | X |
| hydraulické zvedání zásobníku a vyprazdňování do výšky min. 210 cm |  |  |

| čelně nesené žací ústrojí pro sběr s pracovním záběrem min. 150 cm a max. 190 cm |  |  |
| --- | --- | --- |
| čelně nesené žací ústrojí pro mulčování s pracovním záběrem mn. 150 cm a max. 190 cm |  |  |
| nože žacího ústrojí pro sběr volně upevněné na unášeči, tak aby došlo k jejich odklonění při nárazu na pevnou překážku |  | X |
| nože žacího ústrojí pro mulčování volně upevněné na unášeči, tak aby došlo k jejich odklonění při nárazu na pevnou překážku, nože minimálně zdvojené na každém upevňovacím bodu |  | X |

V ……………………………………… dne ……………………………

__________________________________

[obchodní firma /  jméno  dodavatele]

[jméno a příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za dodavatele]