D.1.1.14 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

ZATEPLENÍ BYTOVÉ JEDNOTKY ROZMARÝNOVÁ 3, BRNO-JUNDROV

| investor: | Statutární město Brno Městská část Brno-Jundrov, Veslařská 56, 637 00 Brno |
| --- | --- |
| místo stavby: | Rozmarýnová 3, 637 00 Brno-Jundrov, p.č.1688/76, k.ú. Jundrov [610542] |
| stupeň PD: | Dokumentace pro provádění stavby |
| generální projektant: | Projekce 21 Veslařská 895/81, 637 00 Brno-Jundrov tel: +420 603 792 699 datová schránka: 4af8gb6 |
| zodpovědný projektant: | doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D., ČKAIT 1004503 - IP00 |
| hlavní inženýr projektu: | Ing. Radim Kučera |
| hlavní architekt projektu: | - |
| vypracoval: | Ing. Jana Dvořáková |
| zakázkové číslo: | 2020017 |
| datum: | 05/2020 |
| revize: | 00 |

| ZATEPLENÍ BYTOVÉ JEDNOTKY, ROZMARÝNOVÁ 3, BRNO-JUNDROV | VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, Městská část Brno-Jundrov, Veslařská 56, 637 00 Brno |
| --- | --- | --- |
| ČÍSLO DOKUMENTU: D.1.1.14 | OBJEKT: SO 01 - BYTOVÁ JEDNOTKA V ZŠ A MŠ | DATUM: 05/2020 |
| POŘ ČÍS. | SCHÉMA VÝROBKU | POPIS POLOŽKY | ROZMĚR (mm pokud není uvedeno jinak) | POZICE UMÍSTĚNÍ | CELKEM JEDNOTEK [KS] | PODLAŽÍ | POZNÁMKA |
|  |  |  |  |  |  |  |  | STŘECHA |  |
| S01 |  | SANAČNÍ VTOK S OCHRANNÝM KOŠEM - PRŮMĚR: DN 75 (NAPOJENÍ DO POTRUBÍ PRŮMĚRU 79 – 102 mm) - MATERIÁL: POLYAMID - VÝROBEK BUDE OPATŘEN TPO MANŽETOU. PROVEDENÍ: SVISLÝ VTOK (SVISLÁ VPUSŤ), - VYHŘÍVANÍ: NE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY OCHRANNÝ KOŠ | DN 75 | STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD BYTOVOU JEDNOTKOU | 1 |  |  |  | POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DLE VÝROBCE BARVA: DLE VÝROBCE NOVÝ VTOK SE BUDE NACHÁZET NA MÍSTECH ODSTRAŇOVANÉHO VTOKU SE ZARUČENOU ODOLNOSTÍ PROTI VENKOVNÍM OKRAJOVÝM PODMÍNKÁM V KOMPLETNÍM PROVEDENÍ, VČ. VŠECH POMOCNÝCH, DOPLŇKOVÝCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ CELKOVÝ NÁVRH VÝROBKU, BARVA ATD. MUSÍ BÝT ODSOUHLASENO INVESTOREM |

| ZATEPLENÍ BYTOVÉ JEDNOTKY, ROZMARÝNOVÁ 3, BRNO-JUNDROV | VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, Městská část Brno-Jundrov, Veslařská 56, 637 00 Brno |
| --- | --- | --- |
| ČÍSLO DOKUMENTU: D.1.1.14 | OBJEKT: SO 01 - BYTOVÁ JEDNOTKA V ZŠ A MŠ | DATUM: 05/2020 |
| POŘ ČÍS. | SCHÉMA VÝROBKU | POPIS POLOŽKY | ROZMĚR (mm pokud není uvedeno jinak) | POZICE UMÍSTĚNÍ | CELKEM JEDNOTEK [KS] | PODLAŽÍ | POZNÁMKA |
|  |  |  |  |  |  |  |  | STŘECHA |  |
| S/2 |  | POJISTNÝ PŘEPAD - PRŮMĚR: DN 100 - MATERIÁL: POLYAMID - VÝROBEK BUDE OPATŘEN TPO MANŽETOU. - VYHŘÍVANÝ: NE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VYJÍMATELNÁ OCHRANNÁ MŘÍŽKA | DN 100 | STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD BYTOVOU JEDNOTKOU | 1 |  |  |  | POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DLE VÝROBCE BARVA: DLE VÝROBCE NOVÝ PŘEPAD SE BUDE NACHÁZET V JIHOZÁPADNÍ KONSTRUKCI ATIKY SE ZARUČENOU ODOLNOSTÍ PROTI VENKOVNÍM OKRAJOVÝM PODMÍNKÁM V KOMPLETNÍM PROVEDENÍ, VČ. VŠECH POMOCNÝCH, DOPLŇKOVÝCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ CELKOVÝ NÁVRH VÝROBKU, BARVA ATD. MUSÍ BÝT ODSOUHLASENO INVESTOREM |
| ZATEPLENÍ BYTOVÉ JEDNOTKY, ROZMARÝNOVÁ 3, BRNO-JUNDROV | VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, Městská část Brno-Jundrov, Veslařská 56, 637 00 Brno |
| ČÍSLO DOKUMENTU: D.1.1.14 | OBJEKT: SO 01 - BYTOVÁ JEDNOTKA V ZŠ A MŠ | DATUM: 05/2020 |
| POŘ ČÍS. | SCHÉMA VÝROBKU | POPIS POLOŽKY | ROZMĚR (mm pokud není uvedeno jinak) | POZICE UMÍSTĚNÍ | CELKEM JEDNOTEK [KS] | PODLAŽÍ | POZNÁMKA |
|  |  |  |  |  |  |  |  | STŘECHA |  |
| S/3 |  | ODVETRÁVACÍ KOMÍNEK - PRŮMĚR: DN 70 - MATERIÁL: POLYAMID - VÝROBEK BUDE OPATŘEN TPO MANŽETOU. | DN 70 | STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD BYTOVOU JEDNOTKOU | 2 |  |  |  | POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DLE VÝROBCE BARVA: DLE VÝROBCE NOVÉ KOMÍNKY SE BUDOU NACHÁZET NA MÍSTECH ODSTRAŇOVANÝCH VĚTRACÍCH KOMÍNKŮ SE ZARUČENOU ODOLNOSTÍ PROTI VENKOVNÍM OKRAJOVÝM PODMÍNKÁM V KOMPLETNÍM PROVEDENÍ, VČ. VŠECH POMOCNÝCH, DOPLŇKOVÝCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ CELKOVÝ NÁVRH VÝROBKU, BARVA ATD. MUSÍ BÝT ODSOUHLASENO INVESTOREM |

| ZATEPLENÍ BYTOVÉ JEDNOTKY, ROZMARÝNOVÁ 3, BRNO-JUNDROV | VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, Městská část Brno-Jundrov, Veslařská 56, 637 00 Brno |
| --- | --- | --- |
| ČÍSLO DOKUMENTU: D.1.1.14 | OBJEKT: SO 01 - BYTOVÁ JEDNOTKA V ZŠ A MŠ | DATUM: 05/2020 |
| POŘ ČÍS. | SCHÉMA VÝROBKU | POPIS POLOŽKY | ROZMĚR (mm pokud není uvedeno jinak) | POZICE UMÍSTĚNÍ | CELKEM JEDNOTEK [KS] | PODLAŽÍ | POZNÁMKA |
|  |  |  |  |  |  |  |  | STŘECHA |  |
|  |  | NOVÁ ATIKOVÁ KONSTRUKCE - MATERIÁL: VODOSTAVEBNÍ PŘEKLIŽKY TL. 18 mm PŘIKOTVENÉ POMOCÍ OCELOVÝCH L ÚHELNÍKŮ DO STÁVAJÍCÍ ATIKY. PŘEKLIŽKY SE ROZEPŘOU DŘEVĚNÝMI HRANOLY 50x264x150 mm, PROSTOR MEZI NIMI SE VYPLNÍ EPS POLYSTYRENEM. VRŠEK ATIKY SE ZAKLOPÍ PŘEKLIŽKOU TL. 18 mm - SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO UKOTVENÍ PRVKŮ - PŘESNÉ ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU UPŘESNĚNY PO KONTROLNÍM ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ. | Cca 128 m | STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD BYTOVOU JEDNOTKOU | 1 x 128 m |  |  | Cca 128 m | POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DLE VÝROBCE BARVA: DLE VÝROBCE V KOMPLETNÉM PROVEDENÍ, VČ. VŠECH POMOCNÝCH, DOPLŇKOVÝCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ CELKOVÝ NÁVRH VÝROBKU, BARVA ATD. MUSÍ BÝT ODSOUHLASENO INVESTOREM OVĚŘIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! |

VÝŠKOVÉ OSAZENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM (UŽIVATELEM).

PŘEDLOZIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ INVESTOREM.

BUDE SE JEDNAT O CERTIFIKOVANÉ A SCHVÁLENÉ SYSTÉMY A PRVKY. JEJICH POŽADOVANÉ VLASTNOSTI BUDOU DOLOŽENY ATESTY, ZKUŠEBNÍMI PROTOKOLY A PROHLÁŠENÍMI O SHODĚ A PROHLÁŠENÍM O VLASTNOSTECH.

VŠECHNY VÝROBKY MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, ZÁKONY A MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA NĚ KLADENÉ (POKUD NENÍ VE SPECIFIKACÍCH JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ UVEDENO JINAK)

OD VŠECH VÝROBKŮ BUDE GP PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE KE SCHVÁLENÍ, VČETNĚ PŘEDLOŽENÍ FYZICKÝCH VZORKŮ MATERIÁLŮ (VČETNĚ SKEL) A BAREV.

VÝROBCE (DODAVATEL) ZARUČÍ, ŽE JEHO VÝROBKY BUDOU ODPOVÍDAT VŠEM OBECNĚ ZÁVAZNÝM TECHNICKÝM POŽADAVKŮM PO STRÁNCE TECHNICKÉ, PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ. BUDOU MÍT TAKOVÉ VLASTNOSTI, KTERÉ ZARUČÍ SPOLEHLIVOST A BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ (DODRŽENÍ POŽADAVKŮ VNITŘNÍCH OKRAJOVÝCH PODMÍNEK, TUHOST, FUNKČNOST, UCHOVÁNÍ VZHLEDU A FUNKCE ATD.)

OD VŠECH VÝROBKŮ BUDOU INVESTOROVI PŘEDÁNY ATESTY, CERTIFIKÁTY A NÁVODY K POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ.

OSAZENÍM NAVRŹENYCH VÝROBKŮ NA STŘEŠNÍ KONSTRUKCI NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ NOVÝCH A ANI STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

FOTOGRAFIE A OBRÁZKY VE VÝPISE VÝROBKŮ MAJÍ ILUSTRATIVNÍ CHARAKTER PRO PŘIBLÍŽENÍ PŘEDSTAVY PROVEDENÍ

PŘED VÝROBOU A NÁKUPEM BUDOU VŠECHNY VÝROBKY A JEJICH PROVEDENÍ ODSOUHLASENY INVESTOREM

VYPRACOVAL: ING. JANA DVOŘÁKOVÁ

05/2020