Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Ekologická vozidla pro sociální služby ADCH Praha - elektromobily“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Zadavatel zpracoval technickou specifikaci v souladu s nařízením vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel.

Dodavatel dodá 4 ks nových a nepoužitých elektromobilů blíže specifikovaných níže.

| Elektromobil 4 ks |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | … (doplní účastník) |
| Zadání parametru | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Hmotnosti | do 3,5t | ANO / NE |  |
| 5 míst k sezení | ANO | ANO/NE |  |
| Kapacita baterií | min. 64 kWh | ANO / NE |  |
| Dojezd na jedno nabití podle WLTP | Min. 300 km | ANO / NE |  |
| Elektrický motor o výkonu | min. 150 kW | ANO / NE |  |
| Záruka na baterie výrobcem | 8 let nebo 160 000 km při garanci 70% kapacity baterie | ANO / NE |  |
| Palubní nabíječka | 3- fázová, min 10 kW | ANO / NE |  |
| Celková délka vozidla | min. 4 200 mm | ANO / NE |  |
| Palubní počítač | ANO | ANO / NE |  |
| Rádio s funkcí Bluetooth | ANO | ANO / NE |  |
| ABS+ESP+ASR+pomoc při rozjezdu do svahu | ANO | ANO / NE |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | ANO | ANO / NE |  |
| Elektricky stavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | ANO | ANO / NE |  |
| Elektricky ovládaná boční okna ve dveřích řidiče a spolujezdce | ANO | ANO / NE |  |
| Čelní airbag řidiče a spolujezdce | ANO | ANO / NE |  |
| Manuální klimatizace, klimatizace vyvedena do zadní části kabiny | ANO | ANO / NE |  |
| Zadní parkovací asistent / senzory | ANO | ANO / NE |  |
| Sada zimních pneu a disků | ANO | ANO / NE |  |
| Systém předehřevu akumulátorů | ANO | ANO / NE |  |
| LED světlomety | ANO | ANO / NE |  |
| Automatické stěrače – dešťový senzor | ANO | ANO / NE |  |
| USB konektor pro dobíjení vpředu | ANO | ANO / NE |  |
| Zavazadlový prostor minimálně 330l | ANO | ANO / NE |  |
| Nabíjecí kabel | min. 10 metrů | ANO / NE |  |
| Povinná výbava dle vyhlášky | ANO | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)

# Footnotes

dle vyhlášky č. 206/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb