D.1.1.13 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

ZATEPLENÍ BYTOVÉ JEDNOTKY ROZMARÝNOVÁ 3, BRNO-JUNDROV

| investor: | Statutární město Brno, Městská část Brno-Jundrov, Veslařská 56, 637 00 Brno |
| --- | --- |
| místo stavby: | Rozmarýnová 3, 637 00 Brno-Jundrov, p.č.1688/76, k.ú. Jundrov [610542] |
| stupeň PD: | Dokumentace pro provádění stavby |
| generální projektant: | Projekce 21 Veslařská 895/81, 637 00 Brno-Jundrov tel: +420 603 792 699 datová schránka: 4af8gb6 |
| zodpovědný projektant: | doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D., ČKAIT 1004503 - IP00 |
| hlavní inženýr projektu: | Ing. Radim Kučera |
| hlavní architekt projektu: | - |
| vypracoval: | Ing. Jana Dvořáková |
| zakázkové číslo: | 2020017 |
| datum: | 05/2020 |
| revize: | 00 |

| ZATEPLENÍ BYTOVÉ JEDNOTKY, ROZMARÝNOVÁ 3, BRNO-JUNDROV | VÝPIS KLEMPIŘSKÝCH VÝROBKŮ | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, Městská část Brno-Jundrov, Veslařská 56, 637 00 Brno |
| --- | --- | --- |
| ČÍSLO DOKUMENTU: D.1.1.13 | OBJEKT: SO 01 - BYTOVÁ JEDNOTKA V ZŠ A MŠ | DATUM: 05/2020 |
| POŘ ČÍS. | SCHÉMA VÝROBKU | POPIS POLOŽKY | ROZMĚR (MM) | POZICE UMÍSTĚNÍ | CELKEM JEDNOTEK [KS] | PODLAŽÍ | POZNÁMKA |
|  |  |  |  |  |  |  | STŘECHA |  |
| K/1 |  | OPLECHOVÁNÍ ATIKOVÉ KONSTRUKCE - MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TPO/FPO FÓLIE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO SNADNÉ NAPOJENÍ OPLECHOVÁNÍ KE STŘEŠNÍ KONSTRUKCI. - KOTVENÍ: SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU SYSTÉMOVÉ PRVKY - ČÁST OPLECHOVÁNÍ BUDE POTAŽENA HYDROIZOLACÍ. - PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU UPŘESNĚNY PO KONTROLNÍM ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ. - VÝROBEK BUDE UMÍSTNĚNÝ NA REKONSTRUOVANÉ KONSTRUKCI ATIKY - PŘESAH PŘES LÍC ZATEPLENÉ STĚNY 30 mm | 15/75/25/250 R.Š. cca 370 mm | STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BYTOVÉ JEDNOTY | 1 x 39 m |  | Cca 39 m | POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TPO/FPO FÓLIE BARVA: ŠEDÁ SE ZARUČENOU ODOLNOSTÍ PROTI VENKOVNÍM OKRAJOVÝM PODMÍNKÁM V KOMPLETNÉM PROVEDENÍ, VČ. VŠECH POMOCNÝCH, DOPLŇKOVÝCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ CELKOVÝ NÁVRH VÝROBKU, BARVA ATD. MUSÍ BÝT ODSOUHLASENO INVESTOREM OVĚŘIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! PŘI PROVÁDĚNÍ NEPOŠKODIT STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKOVÉ KONSTUKCE A ANI KONSTRUKCI HROMOSVODU! |

| ZATEPLENÍ BYTOVÉ JEDNOTKY, ROZMARÝNOVÁ 3, BRNO-JUNDROV | VÝPIS KLEMPIŘSKÝCH VÝROBKŮ | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, Městská část Brno-Jundrov, Veslařská 56, 637 00 Brno |
| --- | --- | --- |
| ČÍSLO DOKUMENTU: D.1.1.13 | OBJEKT: SO 01 - BYTOVÁ JEDNOTKA V ZŠ A MŠ | DATUM: 05/2020 |
| POŘ ČÍS. | SCHÉMA VÝROBKU | POPIS POLOŽKY | ROZMĚR (MM) | POZICE UMÍSTĚNÍ | CELKEM JEDNOTEK [KS] | PODLAŽÍ | POZNÁMKA |
|  |  |  |  |  |  |  | STŘECHA |  |
| K/2 |  | ROHOVÁ LIŠTA - MATERIÁ: POPLASTOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TPO/FPO FÓLIE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO SNADNÉ NAPOJENÍ K OBVODU STŘECHY. - KOTVENÍ: SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU SYSTÉMOVÉ PRVKY - OPLECHOVÁNÍ BUDE PŘETAŽENO FÓLIÍ - PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU UPŘESNĚNY PO KONTROLNÍM ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ. - UMÍSTNĚNÍ ROHOVÉ LIŠTY JE V MÍSTĚ U ATIKY, KDE HYDROIZOLACE PŘECHÁZÍ Z VERTIKÁLNÍHO DO HORIZONTÁLNÍHO SMĚRU A NAOPAK - VÝROBEK BUDE UMÍSTNĚNÝ NA REKONSTRUOVANÉ KONSTRUKCI ATIKY - LIŠTA SE NACHÁZÍ POD HYDROIZOLAČNÍ VRSTVOU | 50/50 mm R.Š. cca 100 mm | STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BYTOVÉ JEDNOTY | 2 x 37 m |  | cca 37 m | POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TPO/FPO FÓLIE BARVA: ŠEDÁ SE ZARUČENOU ODOLNOSTÍ PROTI VENKOVNÍM OKRAJOVÝM PODMÍNKÁM V KOMPLETNÉM PROVEDENÍ, VČ. VŠECH POMOCNÝCH, DOPLŇKOVÝCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ CELKOVÝ NÁVRH VÝROBKU, BARVA ATD. MUSÍ BÝT ODSOUHLASENO INVESTOREM OVĚŘIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! PŘI PROVÁDĚNÍ NEPOŠKODIT STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKOVÉ KONSTUKCE A ANI KONSTRUKCI HROMOSVODU! |

| ZATEPLENÍ BYTOVÉ JEDNOTKY, ROZMARÝNOVÁ 3, BRNO-JUNDROV | VÝPIS KLEMPIŘSKÝCH VÝROBKŮ | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, Městská část Brno-Jundrov, Veslařská 56, 637 00 Brno |
| --- | --- | --- |
| ČÍSLO DOKUMENTU: D.1.1.13 | OBJEKT: SO 01 - BYTOVÁ JEDNOTKA V ZŠ A MŠ | DATUM: 05/2020 |
| POŘ ČÍS. | SCHÉMA VÝROBKU | POPIS POLOŽKY | ROZMĚR (MM) | POZICE UMÍSTĚNÍ | CELKEM JEDNOTEK [KS] | PODLAŽÍ | POZNÁMKA |
|  |  |  |  |  |  |  | STŘECHA |  |
| K/3 |  | PÁSEK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU - MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TPO/FPO FÓLIE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SPOJOVACÍ DÍL PRO SNADNÉS NAPOJENÍ K OBVODU STŘECHY - KOTVENÍ: SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU SYSTÉMOVÉ PRVKY - OPLECHOVÁNÍ BUDE PŘETAŽENO TPO FÓLIÍ - PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU UPŘESNĚNY PO KONTROLNÍM ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ. - UMÍSTNĚNÍ PÁSKU JE V MÍSTĚ PŘECHODU NOVÉ A STÁVAJÍCÍ STŘECHY - SLOUŽÍ PRO NATAVENÍ NOVÉ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE | 150 mm | STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BYTOVÉ JEDNOTY | 2 x 12,7 m |  | cca 12,7 m | POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TPO/FPO FÓLIE BARVA: ŠEDÁ SE ZARUČENOU ODOLNOSTÍ PROTI VENKOVNÍM OKRAJOVÝM PODMÍNKÁM V KOMPLETNÉM PROVEDENÍ, VČ. VŠECH POMOCNÝCH, DOPLŇKOVÝCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ CELKOVÝ NÁVRH VÝROBKU, BARVA ATD. MUSÍ BÝT ODSOUHLASENO INVESTOREM OVĚŘIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! PŘI PROVÁDĚNÍ NEPOŠKODIT STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKOVÉ KONSTUKCE A ANI KONSTRUKCI HROMOSVODU! |

| ZATEPLENÍ BYTOVÉ JEDNOTKY, ROZMARÝNOVÁ 3, BRNO-JUNDROV | VÝPIS KLEMPIŘSKÝCH VÝROBKŮ | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, Městská část Brno-Jundrov, Veslařská 56, 637 00 Brno |
| --- | --- | --- |
| ČÍSLO DOKUMENTU: D.1.1.13 | OBJEKT: SO 01 - BYTOVÁ JEDNOTKA V ZŠ A MŠ | DATUM: 05/2020 |
| POŘ ČÍS. | SCHÉMA VÝROBKU | POPIS POLOŽKY | ROZMĚR (MM) | POZICE UMÍSTĚNÍ | CELKEM JEDNOTEK [KS] | PODLAŽÍ | POZNÁMKA |
|  |  |  |  |  |  |  | STŘECHA |  |
| K/4 |  | OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ ATIKY S NAPOJENÍM NA NOVOU ATIKU - MATERIÁL: LAKOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. MIN. 1 mm - PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU UPŘESNĚNY PO KONTROLNÍM ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ. - UMÍSTĚNÍ OPLECHOVÁNÍ V MÍSTĚ STYKU STÁVAJÍCÍ A NOVÉ ATIKY - MONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ SE ZVOLÍ DLE SKUTEČNOSTI A STAVU KONSTRUKCE PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ | 25/55/330 /140/10 mm R.Š. cca 560 mm | STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BYTOVÉ JEDNOTY | 1 x 8,4 m |  | cca 8,4 m | POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DLE VÝROBCE BARVA: ŠEDÁ SE ZARUČENOU ODOLNOSTÍ PROTI VENKOVNÍM OKRAJOVÝM PODMÍNKÁM V KOMPLETNÉM PROVEDENÍ, VČ. VŠECH POMOCNÝCH, DOPLŇKOVÝCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ CELKOVÝ NÁVRH VÝROBKU, BARVA ATD. MUSÍ BÝT ODSOUHLASENO INVESTOREM OVĚŘIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! PŘI PROVÁDĚNÍ NEPOŠKODIT STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKOVÉ KONSTUKCE A ANI KONSTRUKCI HROMOSVODU! |

| ZATEPLENÍ BYTOVÉ JEDNOTKY, ROZMARÝNOVÁ 3, BRNO-JUNDROV | VÝPIS KLEMPIŘSKÝCH VÝROBKŮ | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, Městská část Brno-Jundrov, Veslařská 56, 637 00 Brno |
| --- | --- | --- |
| ČÍSLO DOKUMENTU: D.1.1.13 | OBJEKT: SO 01 - BYTOVÁ JEDNOTKA V ZŠ A MŠ | DATUM: 05/2020 |
| POŘ ČÍS. | SCHÉMA VÝROBKU | POPIS POLOŽKY | ROZMĚR (MM) | POZICE UMÍSTĚNÍ | CELKEM JEDNOTEK [KS] | PODLAŽÍ | POZNÁMKA |
|  |  |  |  |  |  |  | STŘECHA |  |
| K/5 |  | OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KOMÍNŮ – TĚSNÍCÍ LIŠTA - MATERIÁ: POPLASTOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TPO/FPO FÓLIE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO SNADNÉ NAPOJENÍ KE KOMÍNU - KOTVENÍ: SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU SYSTÉMOVÉ PRVKY - OPLECHOVÁNÍ BUDE PŘETAŽENO FÓLIÍ - PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU UPŘESNĚNY PO KONTROLNÍM ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ. - VRCHNÍ ZALOMENÁ ČÁST PRVKU BUDE VYPLNĚNA TMELEM DO OBLOUKOVÉHO TVARU - UMÍSTĚNÍ TĚSNÍCÍ LIŠTY JE KOLEM STÁVAJÍCÍCH KOMÍNŮ | 80/10/10 mm R.Š. cca 100 mm | STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BYTOVÉ JEDNOTY | 1 x 3,4 m |  | cca 3,4 m | POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TPO/FPO FÓLIE BARVA: ŠEDÁ SE ZARUČENOU ODOLNOSTÍ PROTI VENKOVNÍM OKRAJOVÝM PODMÍNKÁM V KOMPLETNÉM PROVEDENÍ, VČ. VŠECH POMOCNÝCH, DOPLŇKOVÝCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ CELKOVÝ NÁVRH VÝROBKU, BARVA ATD. MUSÍ BÝT ODSOUHLASENO INVESTOREM OVĚŘIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! |

| ZATEPLENÍ BYTOVÉ JEDNOTKY, ROZMARÝNOVÁ 3, BRNO-JUNDROV | VÝPIS KLEMPIŘSKÝCH VÝROBKŮ | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, Městská část Brno-Jundrov, Veslařská 56, 637 00 Brno |
| --- | --- | --- |
| ČÍSLO DOKUMENTU: D.1.1.13 | OBJEKT: SO 01 - BYTOVÁ JEDNOTKA V ZŠ A MŠ | DATUM: 05/2020 |
| POŘ ČÍS. | SCHÉMA VÝROBKU | POPIS POLOŽKY | ROZMĚR (MM) | POZICE UMÍSTĚNÍ | CELKEM JEDNOTEK [KS] | PODLAŽÍ | POZNÁMKA |
|  |  |  |  |  |  |  | STŘECHA |  |
| K/6 |  | POZINKOVANÝ PLECH TVARU L PRO NATAVENÍ ASFALTOVÉHO PÁSU - MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm - PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU UPŘESNĚNY PO KONTROLNÍM ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ. - UMÍSTĚNÍ OPLECHOVÁNÍ V MÍSTĚ PŘECHODU NOVÉ A STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - MONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ SE ZVOLÍ DLE SKUTEČNOSTI A STAVU KONSTRUKCE PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ | 80/80 mm R.Š. cca 160 mm | STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BYTOVÉ JEDNOTY | 1 x 12,7 m |  | cca 12,7 m | POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DLE VÝROBCE BARVA: ŠEDÁ SE ZARUČENOU ODOLNOSTÍ PROTI VENKOVNÍM OKRAJOVÝM PODMÍNKÁM V KOMPLETNÉM PROVEDENÍ, VČ. VŠECH POMOCNÝCH, DOPLŇKOVÝCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ CELKOVÝ NÁVRH VÝROBKU, BARVA ATD. MUSÍ BÝT ODSOUHLASENO INVESTOREM OVĚŘIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! PŘI PROVÁDĚNÍ NEPOŠKODIT STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKOVÉ KONSTUKCE A ANI KONSTRUKCI HROMOSVODU! |

| ZATEPLENÍ BYTOVÉ JEDNOTKY, ROZMARÝNOVÁ 3, BRNO-JUNDROV | VÝPIS KLEMPIŘSKÝCH VÝROBKŮ | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, Městská část Brno-Jundrov, Veslařská 56, 637 00 Brno |
| --- | --- | --- |
| ČÍSLO DOKUMENTU: D.1.1.13 | OBJEKT: SO 01 - BYTOVÁ JEDNOTKA V ZŠ A MŠ | DATUM: 05/2020 |
| POŘ ČÍS. | SCHÉMA VÝROBKU | POPIS POLOŽKY | ROZMĚR (MM) | POZICE UMÍSTĚNÍ M.Č. | CELKEM JEDNOTEK [KS] | PODLAŽÍ | POZNÁMKA |
|  |  |  |  |  |  | 1.NP | STŘECHA |  |
| K/7 |  | OPLECHOVÁNÍ PARAPETU PLASTOVÉHO OKNA - MATERIÁL: OCELOVÝ VYSOCE ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH TL. MIN. 0,7 mm - POVRCH: POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZESÍLENÉHO POLYESTERU O CELKOVÉ TL. 50 µm A 10 µm. NA RUBOVÉ STRANĚ V BAREVNÉM ODSTÍNU DLE INVESTORA - S BOČNÍM VYHNUTÍM NA OSTĚNÍ OTVORU PŘIZPŮSOBENO SYSTÉMOVÉ DRÁŽCE PROFILU RÁMU OKNA - PŘESAH PŘES LÍC FASÁDY 30 MM - ROZMĚR OVĚŘEN DLE SKUTEČNÉ POZICE OKNA, RŠ cca 410 mm | DÉLKA CCA 1120 mm R.Š. cca 410mm | Č.104, 106 | 2 | 2 |  | POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZESÍLENÝ POLYESTER BARVA: DLE INVESTORA SE ZARUČENOU ODOLNOSTÍ PROTI VENKOVNÍM OKRAJOVÝM PODMÍNKÁM V KOMPLETNÉM PROVEDENÍ, VČ. VŠECH POMOCNÝCH, DOPLŇKOVÝCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ CELKOVÝ NÁVRH VÝROBKU, BARVA ATD. MUSÍ BÝT ODSOUHLASENO INVESTOREM OVĚŘIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! |
| K/8 |  | OPLECHOVÁNÍ PARAPETU PLASTOVÉHO OKNA - MATERIÁL: OCELOVÝ VYSOCE ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH TL. MIN. 0,7 mm - POVRCH: POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZESÍLENÉHO POLYESTERU O CELKOVÉ TL. 50 µm A 10 µm. NA RUBOVÉ STRANĚ V BAREVNÉM ODSTÍNU DLE INVESTORA - S BOČNÍM VYHNUTÍM NA OSTĚNÍ OTVORU PŘIZPŮSOBENO SYSTÉMOVÉ DRÁŽCE PROFILU RÁMU OKNA - PŘESAH PŘES LÍC FASÁDY 30 MM - ROZMĚR OVĚŘEN DLE SKUTEČNÉ POZICE OKNA, RŠ cca 410 mm | DÉLKA CCA 1770 mm R.Š. cca 410mm | Č. 103 | 1 | 1 |  |  |

| ZATEPLENÍ BYTOVÉ JEDNOTKY, ROZMARÝNOVÁ 3, BRNO-JUNDROV | VÝPIS KLEMPIŘSKÝCH VÝROBKŮ | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, Městská část Brno-Jundrov, Veslařská 56, 637 00 Brno |
| --- | --- | --- |
| ČÍSLO DOKUMENTU: D.1.1.13 | OBJEKT: SO 01 - BYTOVÁ JEDNOTKA V ZŠ A MŠ | DATUM: 05/2020 |
| POŘ ČÍS. | SCHÉMA VÝROBKU | POPIS POLOŽKY | ROZMĚR (MM) | POZICE UMÍSTĚNÍ M.Č. | CELKEM JEDNOTEK [KS] | PODLAŽÍ | POZNÁMKA |
|  |  |  |  |  |  | 1.NP | STŘECHA |  |
| K/9 |  | OPLECHOVÁNÍ PARAPETU PLASTOVÉHO OKNA - MATERIÁL: OCELOVÝ VYSOCE ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH TL. MIN. 0,7 mm - POVRCH: POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZESÍLENÉHO POLYESTERU O CELKOVÉ TL. 50 µm A 10 µm. NA RUBOVÉ STRANĚ V BAREVNÉM ODSTÍNU DLE INVESTORA - S BOČNÍM VYHNUTÍM NA OSTĚNÍ OTVORU PŘIZPŮSOBENO SYSTÉMOVÉ DRÁŽCE PROFILU RÁMU OKNA - PŘESAH PŘES LÍC FASÁDY 30 MM - ROZMĚR OVĚŘEN DLE SKUTEČNÉ POZICE OKNA, RŠ cca 410 mm | DÉLKA CCA 2920 mm R.Š. cca 410mm | Č.107 | 1 | 1 |  | POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZESÍLENÝ POLYESTER BARVA: DLE INVESTORA SE ZARUČENOU ODOLNOSTÍ PROTI VENKOVNÍM OKRAJOVÝM PODMÍNKÁM V KOMPLETNÉM PROVEDENÍ, VČ. VŠECH POMOCNÝCH, DOPLŇKOVÝCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ CELKOVÝ NÁVRH VÝROBKU, BARVA ATD. MUSÍ BÝT ODSOUHLASENO INVESTOREM OVĚŘIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! |

ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ BUDOU OVĚŘENY PŘESNÝM DOMĚŘENÍM NA STAVBĚ!

POVRCHOVÁ ÚPRAVA – DLE VÝROBCE.

VŠECHNY PRVKY MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, EN, ZÁKONY A MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA NĚ KLADENÉ (POKUD NENÍ VE SPECIFIKACÍCH JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ UVEDENO JINAK)

OD VŠECH VÝROBKŮ BUDE GP PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE KE SCHVÁLENÍ, VČETNĚ PŘEDLOŽENÍ FYZICKÝCH VZORKŮ MATERIÁLŮ A BAREV.

VÝROBCE (DODAVATEL) ZARUČÍ, ŽE JEHO VÝROBKY BUDOU ODPOVÍDAT VŠEM OBECNĚ ZÁVAZNÝM TECHNICKÝM POŽADAVKŮM PO STRÁNCE TECHNICKÉ, PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ. BUDOU MÍT TAKOVÉ VLASTNOSTI, KTERÉ ZARUČÍ SPOLEHLIVOST A BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ (DODRŽENÍ POŽADAVKŮ OKRAJOVÝCH PODMÍNEK, TUHOST, FUNKČNOST, STATICKOU SPOLEHLIVOST, ÚNOSNOST, STATICKOU SPOLEHLIVOST, UCHOVÁNÍ VZHLEDU A FUNKCE ATD.)

OD VŠECH VÝROBKŮ BUDOU INVESTOROVI PŘEDÁNY ATESTY, CERTIFIKÁTY A NÁVODY K POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ.

FOTOGRAFIE A OBRÁZKY VE VÝPISE PRVKŮ MAJÍ ILUSTRATIVNÍ CHARAKTER PRO PŘIBLÍŽENÍ PŘEDSTAVY PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MOŽNOSTI JEJICH PROVEDENÍ

PŘED VÝROBOU BUDOU VŠECHNY VÝROBKY A JEJICH PROVEDENÍ ODSOUHLASENY INVESTOREM PROJEKTU, TÝKÁ SE I KOVANÍ, TYPU ZÁMKŮ, MOŽNOSTI ZAJIŠTĚNÍ APOD.

SOUČÁSTÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JOU I PŘIPOJOVACÍ A KOTVÍCÍ PRVKY (NAPŘ. POMOCNÉ KCE, KOTEVNÍ PRVKY, PODKLADNÍ KONSTRUKCE, LEPIDLA APOD.)

MONTÁŽÍ VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ SE NESMÍ POŠKODIT STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKOVÉ KONSTRUKCE A ANI KONSTRUKCE HROMOSVODU!

VE VÝPISECH NEJSOU ZOHLEDNĚNY ZTRÁTY PROSTŘIHEM A OHYBEM, ANI NENÍ VYKÁZÁN POMOCNÝ MATERIÁL NA KOTVENÍ, LEPENÍ APOD.!

VYPRACOVAL: ING.  JANA DVOŘÁKOVÁ

05/2020