Rekonstrukce bytu 3+1

Dovolujeme si vás požádat o zaslání nabídky týkající se rekonstrukce bytu o velikosti 3+1, byt č. 4 v ulici Rožďalovická 634, Praha 9 - Kbely

Předmět zakázky

- celková rekonstrukce bytu

Bourací práce:

- vybourání soklů v předsíni

- vybourání vany

- demontáž dřevěné přepážky do světlíku na WC a jeho vyzdění a osazení revizními dvířky

- demontáž kuchyně a odstranění obkladů

- odstranění obkladů a dlažby na WC a v koupelně

- vybourání zárubní v koupelně a obývacím pokoji + osazení novými zárubněmi

Požadavky:

- Kompletní rekonstrukce elektroinstalace (pod omítku)

- Nové zařizovací předměty ve standardním provedení a kvalitě: koupelna a WC – sanita (WC kombi, umyvadlo, vana) +baterie + sprchový set s baterií + otopné těleso (žebřík)

- Kuchyň – příprava na myčku a pračku

- Koupelna – vana, umyvadlo; obložení do výše 2 m; odstranění registru (topení) – výměna za topný žebřík, zazdění okna mezi koupelnou a WC

- Výměna rozvodů vody a odpadů v koupelně, WC a kuchyni, a jejich napojení až na svislé rozvody (stoupačky)

- Dlažba a obklady – koupelna a WC – standard,

- Podlahy – kuchyň – pokládka lina včetně zalištování, předsíň – epoxidová spárovací hmota pro vyrovnání spár dlažby pro položení lina včetně pokládky lina, spíž – vyrovnání povrchu a položení lina (položení na teraco nebo beton); obývací pokoj – stržení koberce a zanechání parket, v pokojích zanechání parket

- Dveře a zárubně – natření zárubní, výměna interiérových dveří – 4x prosklené ze 2/3 a 3x plné, vchodové dveře protipožární osazené kukátkem a jmenovkou

- Výměna 5 kusů topení

- Zednické opravy stěn + výmalba

- Instalace přechodových lišt

- Stavební práce spojené s rekonstrukcí bytu

V bytě zůstane zachováno.

- Zachování větracích mřížek, pouze vyměnit za plastová

- Zachování parket v pokojích

Doporučené částky zařizovacích předmětů ve standartní kvalitě vč. DPH

- WC kombi částka cca do 3500,-Kč

- Umyvadlo v částce cca do 1500,-Kč

- Vana včetně nožiček do 4500,- Kč

- Umyvadlová baterie v částce cca do 1000,-Kč

- Sprchový set s baterií v částce cca do 1800,-Kč

- Otopné těleso (žebřík) v částce cca do 3500,- Kč

- Dlažba v částce cca do 350Kč/m2

- Obklady v částce cca do 300Kčˇ/m2

- Lino v částce cca do 280Kč/m2

- Interiérové pokojové dveře prosklené v částce cca do 2800,-Kč včetně kování

- Interiérové pokojové dveře plné v částce cca do 2500,- Kč

- Interiérové dveře do koupelny odolné proti vlhku 60 cm v částce do cca 2500,-Kč Interiérové dveře do koupelny odolné proti vlhku 65 cm v částce do cca 3500,-Kč

- Vchodové protipožární dveře v částce cca do 8000,- Kč včetně kování

Zhotovitel je povinen po dokončení díla vypracovat a předat vlastníkovi bytu (MČ Praha 19) zprávu, která svým rozsahem umožní podat přehledné a ucelené informace o provedených pracích.

Předpokládaný termín rekonstrukce je říjen/listopad 2020.

Prohlídka bytu je možná po telefonické domluvě ve dnech:

Po-Pá  9.00-14.30 - kontaktní osoba termínu prohlídky paní Součková tel: 737 136 441

Vaše nabídka musí obsahovat:

1/ Cenovou nabídku bez DPH a včetně příslušné sazby DPH (v Kč).

2/ Termín realizace

3/ Dobu záruky na provedené práce a záruční podmínky

5/ Výkaz, výměr

6/Oprávnění k podnikání (například předložením originálu nebo úředně ověřené kopie živnostenského listu) a předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence (pokud v ní je dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů).

V případě potřeby kontaktujte:

Bc. Veronika Krejčí, referent OMIBNH, tel. 734148653, mail: krejci.veronika@kbely.mepnet.cz,

Petr Beneš, referent OMIBNH, tel: 775590152, mail: benes.petr@kbely.mepnet.cz

Vaše nabídky očekáváme do 02.10.2020 do 10:00 hod na adrese: Městská část Praha 19, Semilská 43/1, 197 00 Praha 9. Na obálku dopisu uveďte „Rekonstrukce bytu č. 4, Rožďalovická 634- NEOTVÍRAT“.

Bc. Veronika Krejčí

referent OMIBNH