| Zodpovědný projektant: | Ing. Jiří Škrabal | Ing. Jiří Škrabal Batalická 583 763 11 Želechovice n. Dřevnicí mob. 603 994 149 IČ 48476684, DIČ CZ6306012031 |
| --- | --- | --- |
| Vypracoval: | Ing. Jiří Škrabal |  |
| Investor: Město Vizovice | Místo: Vizovice |  |
| Akce: Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1. třídy ve Vizovicích a navazujících Stavební objekt: SO 106 - Chodník ulice Štěpská | Formát: | 13 A4 |
|  | Datum: | 01/2019 |
|  | Číslo zakázky: |  |
|  | Stupeň: | PDPS |
| Příloha: TECHNICKÁ ZPRÁVA | Č. přílohy: | Paré č.: |
|  | C.106-1 |  |

Rozsah a obsah projektové dokumentace odpovídá vyhlášce č. 146/2008 Sb. „o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb“, příloze č.8 s přihlédnutím na charakter stavby.

1.  Identifikační  údaje :

1.a. stavba

název  stavby:		Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1. třídy ve 					Vizovicích a navazujících

stavební objekt:	SO 106 – Chodník ulice Štěpská

místo  stavby:		Vizovice, ulice Štěpská

katastrální  území:	Vizovice

kraj:			Zlínský

druh  stavby:		Bezbariérové úpravy stávajících chodníků ve Vizovicích

délka chodníků:	406,60 m

1.b. investor

Město  Vizovice

Masarykovo nám. 1007

763 12 Vizovice

IČO	00284653

1.c. zhotovitel dokumentace

Ing. Jiří  Škrabal

Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

IČO  48476684, 	DIČ  CZ6306012031

ČKAIT č. 1301231

Předmět dokumentace pro provádění stavby.

K vypracování PD ve stupni PDPS bylo přistoupeno na základě požadavku investora na zapracování:

-	aktuálních úprav dle vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj  č. 398/2009Sb., o 	obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 	Původní PD (2009) byla zpracována ještě dle  vyhlášky  Ministerstva pro místní 	rozvoj  č. 369/2001Sb

-	úprav v souladu s vypracovanou projektovou dokumentací Rekonstrukce a 	modernizace chodníků, parkovišť a ploch pro popelnice na komunální  odpad na 	sídlišti Štěpská a čtvrť A.Háby (03.2018)

Projektovou dokumentací nedochází k podstatným změnám, které by měly vliv na umístění stavby, případně na platné stavební povolení.

2. Základní údaje o stavbě

Předmětem stavebního objektu SO 106 jsou stavební úpravy stávajících zpevněných 	chodníků ve 	Vizovicích, a to  konkrétně v ulici Štěpská.

Ulice Štěpská  se napojuje na silnici I/69 pravostrannou stykovou křižovatkou pod 	budovou vizovického zámku. Ulice je souběžná s potokem Bratřejůvkou, sleduje 	soutok s Lutoninkou a prochází mezi sídlištěm Štěpská a čtvrtí A. Háby.  Ulice 	Štěpská končí v křižovatce s ul. Slušovskou, Tyršovou, Těchlovskou a s ulicí 	Nádražní.

Ulice Štěpská je důležitou spojnicí centra města s vlakovým nádražím. Mezi cílové 	destinace na trase lze zahrnout i blízké sportoviště s městským koupalištěm

( v křižovatce ulic Slušovské a Tyršovy)  a střední odbornou školu.

Stávající chodníky mají povrch převážně z betonové dlažby 30/30, která má po 	materiálové i technické stránce svoji životnost za sebou. Jedná se o staré chodníky, 	mnohdy i 40 let a tato skutečnost se projevila ne jejich technickém stavu. Betonová 	dlažba je zničená,  polámaná, povrch se drolí. V povrchu jsou rovněž patrné velké 	nerovnosti jak v podélném, tak i příčném směru, což je důsledkem poklesu dílčích 	částí po prováděných inženýrských sítí.

Technickému stavu chodníků odpovídá i stav silničních obrubníků, které jsou.   	zničené, poulamované, povrch je vydrolen v důsledku používání agresivních 	prostředků zimní údržby.  V průběhu 	životnosti silničních obrubníků došlo i 	k obnovám povrchu na vozovkách, což 	převážně v dřívějším období znamenalo 	pouze pokládku nových živičných vrstev bez frézování. Tato technologie opravy 	komunikací měla za následek navyšování nivelety 	komunikací a snižování výšky 	silničního obrubníku. Na několika místech došlo až k vyrovnání nivelety 	komunikací 	s niveletou chodníku.

Chodník v přímém úseku mezi čtvrtí A. Háby a sídlištěm Štěpská  má povrch z litého 	asfaltu na betonové desce.

U stávajících chodníků chybí zcela bezbariérové prvky,  které by byly v souladu 	s vyhláškou   	Ministerstva pro místní 	rozvoj  č. 398/2009Sb., o obecných 	technických 	požadavcích zabezpečujících 	bezbariérové užívání staveb.

3.   Výchozí  podklady a průzkumy

3.a.	dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení

PD pro stavební povolení v rozsahu PDPS na akci Bezbariérové chodníky kolem 	komunikací 1. třídy ve Vizovicích a navazujících, SO 106 – Chodník ulice Štěpská 	z 10.2009

PD pro stavební povolení v rozsahu PDPS na akci Rekonstrukce a modernizace 	chodníků, parkovišť a ploch pro popelnice na komunální  odpad na 	sídlišti 	Štěpská a čtvrť A.Háby z 03.2018.

3.b.	regulační plány, územní plán, případně územně plánovací dokumentace – nebyly 	použity

3.c.	mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

Polohopisné a  výškopisné zaměření stávajícího stavu  převzato ze skladu Jednotné 	digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTMZK)  s aktualizací polohopisného a 	výškopisného zaměření stávajícího stavu v prostoru sídliště Štěpská a A. Háby, se    	zapracováním katastrální mapy a inženýrských sítí do podkladu

3.d.	dopravní průzkum	- není nutný

3.e.		geotechnický  a hydrogeologický průzkum –nebyl proveden

3.f.		diagnostický průzkum konstrukcí – nebyl proveden

3.g.	hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky ….. – není 	předmětem 	stavby

3.h.	klimatologické údaje – nejsou nutné

3.i.		stavebně historický průzkum stavby, která je kulturní památkou….. – není 	předmětem

Související právní předpisy

- Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění

- Zákon č. 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích v platném znění

- Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb. , kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích v platném znění

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, o obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.

Související normy

- ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích

- ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby

- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

- ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení

- ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací

- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

- ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

#### Související kvalitativní podmínky pozemních komunikací – TKP

- TKP	1 – Všeobecně + příloha č.9

- TKP	2 – Příprava staveniště

- TKP	3 – Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

- TKP	4 – Zemní práce

- TKP	5 – Podkladní vrstvy

- TKP	9 – Kryty z dlažeb

- TKP	10- Obrubníky, chodníky a dopravní plochy

- TKP	13- Vegetační úpravy

- TKP	14- Dopravní značky a dopravní zařízení

4. Stávající inženýrské sítě

V prostoru  stavby a v nejbližším okolí   se nachází podzemní rozvody 	jednotné 	kanalizace, vodovodu, STL plynovodu a zemní kabely sdělovací, veřejného osvětlení 	a silové NN. Stavební práce jsou navrženy v místě stávajících zpevněných ploch a lze 	předpokládat, že inženýrské sítě jsou již ochráněny.

Před zahájením stavebních prací zajistí investor stavby vytyčení zemních vedení  požadavky.

Při souběhu nebo křížení inženýrských sítí je nutno dodržet vzdálenosti dle ČSN 73 6005.

V případě, že nelze dodržet normové vzdálenosti,  budou provedena nezbytná opatření v součinnosti s majetkovými správci příslušných inž. sítí (chráničky, stranové přeložky….). O těchto opatřeních bude rozhodnuto na místě dle konkrétní situace.

Veškeré vnější znaky inženýrských sítí ( vodovodní uzávěry, hydranty, poklopy 	kanalizačních šachet, plynovodní ventily,….) budou stavbou respektovány a před 	položením obrusné vrstvy budou uvedeny do nové nivelety.

5. Technické řešení

5.1.1.	Chodníky

Chodník se nachází po pravé straně ulice (ve směru od silnice I/69). Chodník v ulici 	Štěpská  bude řešen ve čtyřech délkách.  První úsek končí před mostem přes 	Lutoninku a  v tomto úseku jsou dva chodníky CH1 dl. 55,30 m a CH2 dl. 138,80 m. 	Druhý úsek začíná před prodejnou ( p.č. 1604) a končí v křižovatce s ul. 	Slušovskou.  	V této části jsou dva ucelené chodníky CH3 dl. 120,50 m a CH4 dl. 92,00 m. 	Celková délka všech chodníků je 406,60 m.

Stávající chodníky mají povrch z  betonové dlažby 	300x300mm, část v délce 120,50m 	má povrch z litého asfaltu.. Po provedených stavebních úpravách dojde ke sjednocení 	povrchu do  betonové zámkové dlažby tl. 60mm. Stávající konstrukce  chodníků  	bude odstraněna, betonové obrubníky vytrženy.

5.1.2.	Zemní práce

Zemní práce představují výkopové práce pro konstrukční vrstvy chodníků sjezdů .

Přebytečná zemina 	bude odvezena na schválené skládky.

Zemní práce budou dle předpokladu probíhat v zemině tř. těžitelnosti 3.

Terén za nově osazenými chodníkovými  obrubníky bude vysvahován, porovnán a  	ohumusován 	vhodnou zeminou na tl. 10-15 cm – dovezena z vhodného zemníku 	– předpokládaná vzdálenost do 10 km)

Konečné terénní úpravy budou probíhat na výměře cca 250 m2

5.1.3.	Úprava pláně

Inženýrskogeologický průzkum nebyl proveden. Proto na základě vyhodnocení 	únosnosti zemní pláně pod pojížděnými plochami (sjezdy) může dojít k  výměně větší 	vrstvy 	podloží a to  tl. 300mm  - je navržena vrstva ŠD fr. 0-125 mm a geotextilie 500 	gr/m2.   U chodníků bude tato vrstva přiměřeně redukována, do výkazu výměr je 	uvažováno s jednou vrstvou ze ŠD 0-63 mm tl. 150 mm.

Při provádění zemních prací je závazné dodržovat soubory norem pro navrhování, 	provádění a kontrolu zemních těles pozemních komunikací. Jedná se o tyto normy:

- ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby

- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

- ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení

- ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

- ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikaci.

Tento soubor norem zároveň řeší systém průkazních, kontrolních a přejímacích 	zkoušek (včetně četnosti), které je nutné na stavbě dodržovat.

Zemní pláň je nutno řádně zhutnit a vyrovnat s přesností stanovenou v ČSN 73 	6133. při návrhu hutnění je třeba přihlédnout ke skutečnému stavu zeminy a 	případně upřesnit parametry jejího zhutnění tak, aby nejmenší hodnota koeficientu 	kvality zhutnění D činila 100% a požadovaný koeficient účinnosti zhutňovacího 	stroje C činil rovněž 100%. Postupy jsou předepsány v ČSN 72 1006 a ČSN 73 6133. 	Modul přetvárnosti zemní pláně musí mít minimální hodnotu E def2 = 30 Mpa.

5.1.4.	Technické parametry:

Šířka předlážděných  chodníku  je převážně 1,65 m ( dlažba 1,50 m + 0,15 m 	obrubník) až 2,10 m ( dlažba 1,95 m + obrubník 0,15 m).

V prvním úseku je v souběhu s regulovaným tokem Bratřejůvky stávající šířka 	chodníku cca 70 cm. V rámci stavebních úprav je navrženo rozšíření chodníku 	směrem do vozovky alespoň na šířku 1,25 m ( vzorový řez M-M).

Na rozšířený chodník navazuje úsek délky cca 44,00 m, kde   je s ohledem na stávající 	výškové poměry (oplocení, vstupy na pozemky)  navržen nižší obrubník  s převýšením 	50 mm. Již v současné době je v tomto úseku výška obrubníku 30-50 mm nad  	niveletou vozovky. Stávající dlažba je dotažena až na úroveň horní plochy betonových 	podezdívek oplocení, sjezdy a vstupy na pozemky neumožňují zvednutí chodníků.  	Případné nadvýšení úrovně chodníku by si vyžádalo dodatečné náklady na stavební 	úpravy oplocení a odvodnění.

Podél sníženého obrubníky bude v celé délce položen varovný pás šířky 400 mm 	z reliéfní dlažby š. 400 mm ( vzorový řez H-H)

Ve zbývajících úsecích je osazen silniční obrubník ABO 2 – 15 s převýšením 120 mm.

Povrchová vrstva chodníků je navržena z betonové zámkové dlažby.  Příčný spád 	chodníků je jednostranný 2% směrem k silniční obrubě, šířka chodníku na vnější 	straně je ohraničena betonovou obrubou ABO 13 – 10 (případně je dlažba dotažena ke 	zděným objektům nebo k betonovým podezdívkám oplocení). Převýšení 	chodníkového (záhonového)   obrubníku nad upraveným povrchem chodníku je 60 	mm – tvoří přirozenou  vodící linii.

V místě s novým chodníkem bude vytržen stávající obrubník  a osazen nový silniční 	obrubník ABO 2-15 s převýšením 120 mm a s  přídlažbou z dvouřádku žulových 	kostek 10/10.

5.1.5.	Obnova obrusné vrstvy podél nového obrubníku

Po zkušenostech z jiných staveb obdobného charakteru ve Vizovicích, kdy dochází při 	výměně silničních obrubníků k vylamování přilehlé živice, je  do stavby zahrnuta 	výměna živičné vrstvy v pásu šířky 500 mm podél 	žulové přídlažby.  Pás šířky 	500 	mm bude odfrézován na hl. 50 mm a na spojovací 	postřik následně položena 	nová 	obrusné vrstva ACO 11 v tl. 50 mm. Styková hrana bude  strojně proříznuta, 	začištěna a vyplněna pružným bitumenovým materiálem.

5.1.6.	Navržená skladba chodníků:

- betonová zámková dlažba 200x100, barva šedá		  60mm

- lože z kamenné drti fr. 4 – 8mm				  40mm

- štěrkodrť ŠD 0-63 					100mm

- štěrkodrť ŠD 0-63 					100mm

upravená a zhutněná zemní pláň

5.1.7.	Úprava sjezdů

V rámci výškové  úpravy chodníků v ulici Štěpské dojde ke změně stávajících 	úprav 	sjezdů na jednotlivé pozemky a k RD.

V průchozí šířce chodníku bude úprava sjednocena do betonové zámkové dlažby 	 Silniční obrubníky  v místě samostatných 	sjezdů budou zapuštěny ( použity 	nájezdové obrubníky 150x150x1000 mm) s nadvýšením 50 mm  nad 	niveletou 	vozovky v místě sjezdu. Šířky upravených sjezdů budou respektovat 	stávající 	délky  stykových hran s MK.  Na snížené obrubníky budou oboustranně navazovat 	přechodové 	obrubníky, které budou na vzdálenost 1 m vyrovnávat výškový rozdíl 	mezi úrovní 	nájezdového obrubníku (+50 mm) a obrubníku stojatého (+120 mm).

Z vnější strany bude šířka sjezdu ohraničena zapuštěným obrubníkem  ABO 13-10. 	Výškové napojení  stávajících sjezdů na novou úpravu je uvažováno z původních 	materiálů ( asfaltový beton, betonová dlažba, žulové kostky, kamenná drť….) na 	vzdálenost 0,5 m.

5.1.8.	Navržená skladba  chodníků v místě sjezdů:

  - betonová zámková dlažba 200x100, barva šedá	ČSN 736131-1     80mm

  - lože z kamenné drti fr. 4 – 8mm			ČSN 73 6131-1   40mm

  - podkladní beton PB 120				ČSN 73 6124     120mm

  - štěrkodrť ŠD 0-63					ČSN 73 6126     150mm

  - upravená a zhutněná zemní pláň EDEF = 30 Mpa

5.1.9.	Odvodnění

Odvodnění chodníků je obecně zajištěno podélným sklonem a příčným spádem 2,0% 	směrem k silničnímu obrubníku.  Stavebními úpravami chodníku nedochází ke změně 	stávajícího odvodňovacího systému, kdy vody z chodníků stékají na vozovky a 	následně jsou svedeny do stávajících dešťových vpustí. Stavbou nedochází  k nárůstu 	výměr zpevněných ploch a tudíž ani ke zvýšení požadavků na kanalizační síť.

5.1.10.	Stabilizace terénu opěrnou zídkou se zábradlím

Před bytovými domy v čtvrti A. Háby ( parc. č. 1340 a 1341) je chodník v souběhu 	s místní vodotečí. Stávající zídka z betonových prefabrikátů je zničená a vykloněná do 	toku. V rámci 	stavebních udržovacích prací bude betonová zídka nahrazena 	prefabrikovanými prvky tvaru L 490 x490x550 mm.  Dílce budou pokládány do 	betonového lože s opěrou z betonu C16/20.

Za linii z prefabrikovaných dílců bude osazeno bezpečnostní dvoumadlové  zábradlí 	v pozinkované úpravě.  Ocelové sloupky ( po vzdálenosti 2,00 m) budou ukotveny do 	betonové patky 300x300x800 mm.

Délka úpravy 24,00 m.

5.1.11.	Stavební úprava křižovatky ulice Štěpská a A. Háby

Křižovatka ulice Štěpské s obslužnou komunikací čtvrti A. Háby tvoří rozlehlou 	zpevněnou plochu bez standardního uspořádání dopravy. I z hlediska pohybu chodců 	je tento stav nebezpečný – délka nechráněného přecházení je cca 26,00 m.

V rámci stavebních úprav je navrženo uspořádání křižovatky s kolmým napojením – 	převzato z projektové dokumentace Rekonstrukce a modernizace chodníků,

parkovišť a ploch pro popelnice na komunální  odpad na sídlišti Štěpská a čtvrť 	A.Háby (03.2018)

Usměrnění silniční dopravy s nasměrováním pohybu chodců přispěje k větší 	bezpečnosti dopravy – délka pro přecházení bude po úpravě cca 5,00 m.

5.1.12.	Rekultivace

Za nově umístěnými silničními obrubníky ( v křižovatce odst. 5.1.12.) budou 	odstraněny živičné vrstvy původní 	zpevněné plochy včetně asfaltem prolitých vrstev.

Předpokládaná skladba:	asfaltový beton 80mm, PMH 90 mm, ŠD 100 mm)

Terén bude dorovnán vhodnou zeminou v tl. 250 mm, ohumusován na tl. 150 mm 	a zatravněn.  Zemina  na zpětné dorovnání bude dovezena z vhodného zemníku – 	vzdálenost do 10 km (včetně nákupu).

Rozsah nově zatravněného terénu je  37 m2.

5.1.13.	Stavební úprava křižovatky ulice Štěpská a Říční

V prvním řešeném úseku se nachází křižovatka ulice Štěpské s ulicé Říční. V současné 	době a je připojení MK z ulice Říčné řešeno velmi nestandardně přes chodník z dlažby 	300x300 mm. V rámci úprav je navržena „typové“ stykové připojení  místní 	komunikace na místní komunikaci. tj. úrovňové připojení asfaltový beton x asfaltový 	beton. Konstrukce chodníku bude odstraněna a nahrazena novou konstrukcí místní 	komunikace s povrchem z ACO 11.

5.1.14.	Návrhové parametry pro novou konstrukci v místě křižovatky

- Třída dopravního zatížení:			VI

- Charakteristika zatížení			velmi lehká

- Průměrná denní intenzita provozu		1-15

těžkých nákladních vozidel

v obou směrech TNVk

- Návrhová úroveň porušení vozovky		D1

5.1.15.	Navržená skladba v místě s novou konstrukcí 8 m2

- asfaltový beton ACO 11+			ČSN EN 13108-1	50 mm

- spojovací asf. postřik 0,5-0,7 kg/m2		ČSN 73 6129

- obalované kamenivo ACP 16+ 		ČSN EN 13108-1	50 mm

- infiltrační postřik 0,8 – 1,0 kg/m2		ČSN 73 6129

- šterkodrť SĎA  0-63				ČSN 73 6126	           150mm

- štěrkodrť ŠDB 0-63				ČSN 73 6126	           150mm

- upravená a zhutněná zemní pláň EDEF = 30 Mpa

CELKEM									400mm

5.1.16.	stavební úprava zídky potoka Bratřejůvky

Chodníky CH1 a CH2 jsou v přímém souběhu s upraveným tokem Bratřejůvky. Ve 	stávajícím stavu je do zídky pomocí šroubů ukotveno zábradlí.  Povrch zídky je ve 	špatném technickém stavu s patrnou degradací cementového pojiva a současně výška 	zídky je nedostatečná.

V rámci stavební úpravy je navrženo:

- 	demontáž stávajícího dvoumadlového zábradlí v celkové délce 48,0 mb

- 	mechanické a tlakové očištění povrchu zídky

- 	nadbetonování zídky v délce cca 45,00 m o cca 100 mm, propojení přes 			ocelové trny DN 10 mm po 	vzdálenostech max. 300 mm, kotveno na 			chemické kotvy, nadbetonování z betonu C 30/37 CX4 , XD3 , XF4, výztuž 		nadbetonované části z KARI sítě 100/100/6 mm

-	zpětné osazení dvoumadlového zábradlí na chemické kotvy v délce 48,00 m ( 		24 sloupků)

5.1.17.	Terénní a sadové úpravy

Terén za obrubníky bude porovnán, dorovnán vhodnou zeminou, ohumusován a 	zatravněn. Na terénní úpravy bude dovezena vhodná  zemina z katastru města 	Vizovice  (dovoz ze 	vzdálenosti do 10 km).

Konečné terénní úpravy budou probíhat na výměře cca 250 m2

5.1.18.	Dopravní značení

Stavebními úpravami chodníků nedochází ke změně vodorovného ani svislého 	dopravního značení.

5.2.	Dopravně inženýrské opatření

Jedná se převážně o úpravy stávajících zpevněných ploch s šířkovými úpravami a se zásahem do stávajících zatravněných ploch v bezprostředním okolí místních komunikací a chodníků.

Výstavba bude vzhledem k navržené technologii stavebních úprav řešena za provozu není nutná úplná uzavírka.

V rámci stavebních prací není nutné řešit úplné uzavírky ani objízdné trasy.

V dané lokalitě se nachází dostatečně hustá síť pěších komunikací. Při úpravě 	stávajících 	ploch nutno postupovat tak, aby vždy byla zachována   alternativní 	trasa. Vždy musí být zajištěn bezpeční komunikační koridor pro pěší. Při stavebních 	pracích nutno postupovat po etapách, není možné zahájení 	stavebních prací na všech 	chodnících současně.

Přechodné  dopravní značky budou provedeny ve velikosti základní. Značky budou 	z materiálu FeZn s prolisem (zahnutý okraj) s retroreflexní folií kategorie 1 na 	ocelových sloupcích pozinkovaných, jednoduchých osazených do přenosných 	pryžových podstavců.

Přesný harmonogram stavebních prací bude upřesněn vybraným dodavatelem stavby 	na základě dohody s investorem. Přechodné dopravní značení, délky jednotlivých  etap 	výstavby stanoví odbor dopravy MÚ ve Vizovicích  po předchozím 	odsouhlasení 	DI Policie ČR ve Zlíně.

Linková autobusová doprava:

Obslužnost linkovou autobusovou dopravou nebude stavbou dotčená.

5.3.	Vytyčení stavby

Komunikace jsou dostatečně stabilizovány stávající polohou obrubníků – ke změně 	směrového řešení nedochází

Komunikace, chodníky i parkoviště jsou v  souřadnicích JTSK.

Výškový systém – Balt po vyrovnání

6. 	Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a

orientace

Stavba  chodníků,  přechodů pro chodce  a stezky se sloučeným pohybem cyklistů 	a chodců  bude řešena v souladu s vyhláškou  Ministerstva pro místní 	rozvoj  č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích 	zabezpečujících 	bezbariérové užívání staveb.

Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

- bezbariérové úpravy jsou schematicky zakresleny v situaci v.č. C.106-2,

- délky stavebně upravených míst pro přecházení přes MK  jsou proměnlivé a 		pohybují se v rozmezí od 4,50 m do 6,50 m.

-	výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm

-	v místě stavebně upravených nástupů na chodník   je  navrženo snížení 	na 20 		mm

-	maximální podélný sklon v místě nástupů na chodník  8,3% (1:12)

- příčný spád chodníků max. 2,% (1:50)

- v řešeném úseku se nenachází úseky s podélným sklonem větším než 5% a 		delší než 200 m

- v řešeném území se nenachází úseky chodníků s podélným sklonem větším než 		8,33%, podélný spád chodníků podél MK je dán podélným spádem MK a   		pohybuje se do 5%.

Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

- v místě stavebně upravených nástupů na chodník  je  navrženo snížení 			obrubníků 	na 	převýšení 20 mm nad obrusnou vrstvu vozovky. Podél 		sníženého 	obrubníku je  navržena  pro nevidomé úprava v reliéfní dlažbě 		v červené barvě ( 	varovný pás š. 400 mm).

- v místě stavebně upravených míst pro přecházení  nejsou navrženy odsazené 		signální pásy, úprava je v souladu s ČSN 	736110 Z1, čl. 	10.1.3.1.14, 		dané místo pro přecházení není z hlediska provozního i stavebně 	technického 		pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace bezpečné

- překážky v trase chodníku nejsou

- reliéfní dlažba bude  v kontrastní barvě vzhledem k ostatní dlažbě

-	v místech se sníženým silničním obrubníkem ( do výšky 80 mm) bude podél 		silničního obrubníku umístěn varovný pás z reliéfní dlažby  š. 400 mm 			(např.  	nástupy na chodník, sjezdy, snížená úroveň chodníku…))

- do zpevněných ploch ( chodníků) budou varovné pásy šířky 400 mm.  Na tyto 		prvky bude použita reliéfní dlažba - dlažba bublinková

- podél přirozené vodící linie  bude zachován průchozí prostor o 	minimální 		šířce 900 mm s příčným sklonem do 2,0%.

- vodící linii v řešených úsecích tvoří na vzdálenější straně od silnice vyvýšený 		záhonový obrubník výšky 60 mm, případně podezdívky oplocení, nebo nově 		budovaná zídka

- v případě přerušení přirozené vodící linie na vzdálenost větší než 8,0 m bude 		do chodníku  zabudována umělá vodící linie š. 400 mm ze speciální drážkové 		dlažby – v řešeném území se nenachází

Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

V řešené oblasti není předmětem projektu

Použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení

- reliéfní dlažba bude  v kontrastní barvě vzhledem k ostatní dlažbě

- materiál použitý pro hmatové úpravy ( varovné pásy) nesmí být na 			komunikacích použity k jiným účelům. Hmatové 	prvky musí být vždy 			hmatově a vizuálně kontrastní vůči svému okolí. 	Požadavky na materiál pro 		hmatové prvky řeší nařízení vlády NV č. 163/2002 Sb. a technické návody 		TZÚS 12.03.04 až 06.

7.  Nakládání s odpady

Při realizaci stavby  vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu 	s kategorizací a katalogů ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.  a vyhl. MŽP 	č. 	93/2016 Sb. , o katalogu odpadů .

Katalog   č.                druh  odpadu                kategorie  odpadu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

170101		Beton                                       O

170504                     	Zemina  a   kameny                 O				170302                  	Asfalt bez dehtu                      O                 		   	170301		Asfalt s obsahem dehtu ( LA)  N

Generální  dodavatel zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. 	S odpady, 	vznikajícími při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem 	o odpadech č. 	185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami – zvláště vyhl. 	MŽP č. 93/2016 	Sb., 	kterou se vydává Katalog odpadů. Odpady budou 	druhotně využity, recyklovány 	nebo předány oprávněné osobě podle § 12 odst.3 	zákona č.185/2001Sb.,o odpadech, 	ve znění pozdějších předpisů

Dodavatel musí zajistit  kontrolu práce a údržby stavebních  mechanismu s tím, že 	pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy je nutné kontaminovanou zeminu ihned 	vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nepropustných ploch je 	možno provést dekontaminaci vapexem.

Je vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky 	stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů 	likvidovat odpady 	vznikající při jejich činnosti tak, jak je výše uvedeno. Při 	kolaudaci stavby  předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.

Odpady z realizace stavby budou tříděny dle jednotlivých druhů v průběhu provádění 	stavebních prací, odpady budou přednostně  předány k využití.

Dále nepoužitelné materiály budou  dle §12 odst.3 zákona o 	odpadech předány 	oprávněné osobě (firmě) k dalšímu využití.

Oprávněné zařízení podle § 12 odst.3 zákona č185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 	pozdějších. předpisů je zařízení, které má platný souhlas podle § 14 odst.1 zákona o 	odpadech příslušného krajského úřadu popř. je provozováno podle integrovaného 	povolení, které na základě § 82 odst.2 zákona o odpadech souhlas podle § 14 odst.1 	zákona o odpadech, nahrazuje

Stavba nemá dopad na splaškové vody.

Odfrézovaná živice (bez obsahu dehtu) bude  odvezeno a uskladněno u firmy oprávněné (dle §12 odst.3 zákona o odpadech) k nakládání s těmito materiály a následně využito při údržbě silnic.

Vybourané živice s obsahem dehtu ( litý asfalt z chodníku) budou předány na místo, které má oprávnění nakládat s nebezpečným odpadem.

Veškerá vytěžená a nevhodná zeminy do násypů bude  z místa stavby odvezena a 	umístěna 	v souladu s § 12 odst.3 zákona 	č.185/2001Sb.,o odpadech, 	ve 	znění pozdějších 	předpisů.

Vybourané betonové materiály ( obrubníky, dlažba, monolitický beton….) budou 	dodavatelem stavby odvezeny k dalšímu zpracování ( recyklace na  materiály 	potřebných 	frakcí) pro využití na jiných stavbách –není uvažováno s ukládáním 	na skládku za poplatek.

8. Bezpečnost a ochrana zdraví

Při realizaci výstavby a provádění souvisejících činností s touto výstavbou je 	nezbytné dodržovat platné předpisy a normy včetně bezpečnostních předpisů, Při 	provádění stavebních prací, dále prací se stavbou souvisejících, dopravě dílců a 	ostatního materiálu, činnosti při zvedacích mechanismech je nezbytné dodržovat 	předpisy a ustanovení dle závazných předpisů: 591/2006 - Nařízení vlády o 	bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 	staveništi. Nutno zajistit ochranná značení a hrazení, zamezit přístup 	nepovolaným osobám a zvláště dětem. Osoby obsluhující zvedací mechanizmus a 	pracovníci musí mít platný vazačský průkaz a být řádně proškolení pro 	odpovídající činnost.

Před zahájením výkopových prací zajistí investor vytýčení tras všech podzemních 	vedení, aby nedošlo během provádění výkopových prací k jejich poškození. O 	vytýčení je třeba provést záznam do stavebního deníku.

Veškeré výkopové práce prováděné v blízkosti stávajících inženýrských sítí, 	kabelů, je nutné provádět ručně. Při provádění mohou nastat okolnosti, se 	kterými projekt neuvažoval. Případné změny je nutno řešit přímo na stavbě za 	účasti projektanta, dodavatele, investora a zaznačit změny do stavebního deníku.

Želechovice nad Dřevnicí

leden 2019

Ing. Jiří Škrabal