Rekonstrukce bytu 2+1

Dovolujeme si vás požádat o zaslání nabídky týkající se rekonstrukce bytu o velikosti 2+1, byt č. 5 v ulici Chotětovská 689 Praha 9 - Kbely

Předmět zakázky

- celková rekonstrukce bytu

Bourací práce:

- vybourání vestavěné skříně

- stržení palubek v předsíni

- vybourání vany – výměna za sprchový kout

- demontáž dřevěné přepážky do světlíku na WC a jeho vyzdění a osazení revizními dvířky

- demontáž kuchyně a odstranění obkladů

- odstranění obkladů a dlažby na WC a v koupelně

- rozšíření koupelny o výklenek ve spíži

Požadavky:

- Kompletní rekonstrukce elektroinstalace (pod omítku)

- Nové zařizovací předměty ve standardním provedení a kvalitě: koupelna a WC – sanita (WC kombi, umyvadlo, sprchový kout) +baterie + sprchový set s baterií + otopné těleso (žebřík)

- Koupelna – sprchový kout, umyvadlo + příprava na pračku; obložení do výše 2 m – dle sprchového koutu; odstranění registru (topení) – výměna za topný žebřík

- Výměna rozvodů vody a odpadů v koupelně, kuchyni a WC a jejich napojení až na svislé rozvody (stoupačky)

- Dlažba a obklady – koupelna a WC – standard,

- Kuchyň – příprava na myčku

- Podlahy – kuchyň – vyrovnání povrchu a položení lina (položení na teraco nebo beton), předsíň – vyrovnání povrchu a položení lina (položení na teraco nebo beton), spíž – vyrovnání povrchu a položení lina (položení na teraco nebo beton); v pokojich - zabroušení parket bez lakování a doplnění lišt

- Dveře a zárubně – natření zárubní, výměna interiérových dveří – 3x prosklené ze 2/3 a 3x plné; vchodové dveře protipožární osazené kukátkem a jmenovkou

- Zednické opravy stěn + výmalba,

- Instalace přechodových lišt

- Natření topení

- Oprava zdiva ve spíži

- Oprava usazení parapetů ve všem místnostech

- Stavební práce spojené s rekonstrukcí bytu

V bytě zůstane zachováno.

- Zachování větracích mřížek, pouze vyměnit za plastová

- Zachování rozvodů STA a výměna koncové zásuvky

Doporučené částky zařizovacích předmětů ve standartní kvalitě vč. DPH

- WC kombi částka cca do 3500,-Kč

- Umyvadlo v částce cca do 1500,-Kč

- Sprchový kout včetně vaničky do 3700,- Kč

- Umyvadlová baterie v částce cca do 1000,-Kč

- Sprchový set s baterií v částce cca do 1800,-Kč

- Otopné těleso (žebřík) v částce cca do 3500,- Kč

- Dlažba v částce cca do 350Kč/m2

- Obklady v částce cca do 300Kčˇ/m2

- Lino v částce cca do 280Kč/m2

- Interiérové pokojové dveře prosklené v částce cca do 2800,-Kč včetně kování

- Interiérové pokojové dveře plné v částce cca do 2500,- Kč

- Interiérové dveře do koupelny odolné proti vlhku 60 cm v částce do cca 2500,-Kč Interiérové dveře do koupelny odolné proti vlhku 65 cm v částce do cca 3500,-Kč

- Vchodové protipožární dveře v částce cca do 8000,- Kč včetně kování

Zhotovitel je povinen po dokončení díla vypracovat a předat vlastníkovi bytu (MČ Praha 19) zprávu, která svým rozsahem umožní podat přehledné a ucelené informace o provedených pracích.

Předpokládaný termín rekonstrukce je říjen/listopad 2020.

Prohlídka bytu je možná po telefonické domluvě ve dnech:

- středa 23.09.2020  od 13:00 – 15:00

- čtvrtek 14.09.2020 od 9:00 – 11:00

- úterý 29.09.2020 od 9:00 – 11:00

Vaše nabídka musí obsahovat:

1/ Cenovou nabídku bez DPH a včetně příslušné sazby DPH (v Kč).

2/ Termín realizace

3/ Dobu záruky na provedené práce a záruční podmínky

4/ Výkaz výměr

5/Oprávnění k podnikání (například předložením originálu nebo úředně ověřené kopie živnostenského listu) a předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence (pokud v ní je dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů).

V případě potřeby kontaktujte:

Bc. Veronika Krejčí, referent OMIBNH, tel. 734148653, mail: krejci.veronika@kbely.mepnet.cz,

Petr Beneš, referent OMIBNH, tel: 775590152, mail: benes.petr@kbely.mepnet.cz

Vaše nabídky očekáváme do 02.10.2020 do 10:00 na adrese: Městská část Praha 19, Semilská 43/1, 197 00 Praha 9. Na obálku dopisu uveďte „Rekonstrukce bytu č.5, Chotětovská 689- NEOTVÍRAT“.

Bc. Veronika Krejčí

referent OMIBNH